## Slide 1: Knutselen met Bluetooth
Gerard Tel
RadioCafe-TV, 28/04/2020
LC-Kring, 11/10/2023

## Slide 2: Vragen op NFOR over inbouw
Hoe moet dat precies
Wat kun je er dan mee
Functionaliteit van radio behouden
Originaliteit / beschadiging
Waar koop ik dat (bij Ali natuurlijk!)
Klinkt het goed
Ieder projectje is uniek!

## Slide 3: Wat gaan we doen
Wat is Bluetooth
Mogelijkheden van de setjes
Projecten met Bluetooth
Conclusies: Do’s en Don’ts
Interactie: Jitsi-Handje opsteken Praten in mike (mute/unmute) Tekstvraag in chat

## Slide 4: 1. Wat is Bluetooth
Jaap Haartsen (1963), woont in Rolde Serie uitvinders in Ned Dagblad, 17/07/2023

## Slide 5: Waarom Bluetooth
Telefoon: kleine computer, kan veel
Wens, 1994 al, (betere) randapparatuur:
  Toetsenbord, Muis, Printer, GPS, Camera, Groot scherm, Disc
  USB poort bestond nog niet! Elk apparaat had eigen stekker

## Slide 6: Project van Jaap Haartsen (1994)
Was pas 31 jaar oud!
Eerdere uitvindingen en octrooien
“Fantastische Speeltuin” bij Erickson
Eisen: 10m, lage energie, vrije band
Gelanceerd in 1999
In 2006 miljard apparaten
In 2015 Inventors Hall of Fame

## Slide 7: Waarom Bluetooth Speaker
Wens: betere luidspreker
Kan: versterker op koptelefoonuitgang
Snoeren lastig dus…. Geen snoer!
Deze foto van Onbekende auteur is gelicentieerd onder CC BY-SA

## Slide 8: Bluetooth: Draadloze verbinding
Zendontvanger: Kleiner dan stekker!
Aan telefoonzijde: Universeel!
Deze foto van Onbekende auteur is gelicentieerd onder CC BY-SA

## Slide 9: Techniek van Bluetooth
f = 2,4GHz, λ = 12,5cm (dus λ/4 = 32mm)
Bereik 10m met P = 2,5mW (ook 1m met 1mW en 100m met 100mW)
Verbruik chip 8 – 30mA
Data tot 2Mb/s, A2DP ca 320kb/s
Frequency Hopping

## Slide 10: De Naam van Bluetooth
Koning Harald Blauwtand, verbinding met Europa
Tijdelijke naam 1998
Personal Air and Networking (PAN): bezet

## Slide 11
Genesis_17_vers_1…jpg

## Slide 12
‘Ik ben God, de Ontzagwekkende. Leef in verbondenheid met mij, leid een onberispelijk leven. Genesis 17: 1
Genesis_17_vers_1…jpg

## Slide 13: 2. Mogelijkheden van de setjes
Niet elk apparaat heeft precies dezelfde opties
Een greep uit wat je vaak tegenkomt

## Slide 14: Verschijnings- vormen
Inbouwmodule van AliExpress
Losse speaker: “Eitje”
Powerpack met zaklamp en speaker

## Slide 15: BT Eitje: meer dan speaker
Sowieso nodig:
  Speaker in kast (3 à 4 cm!)
  BT ontvanger + processor
  Eindversterker (typisch 3W)
  Batterij
  Soms FM tuner
  Knopjes
Compleet “Eitje”: 5€ bij Action, 1€ Kringloop

## Slide 16: Wat krijg je van Ali?
Wat is dit?

## Slide 17: De Bluetooth inbouwunit heeft …
Bluetooth zend- en ontvang-eenheid Communicatie in twee richtingen
FM ontvanger Scan & store, antenne nodig
AUX input Gebruik als versterker met 3.5mm input
MP3-speler USB poort of kaartsleuf

## Slide 18: … en ook nog deze …
Microfoon om te bellen via je losse apparaat
Display Frequentie, MP3-nummer, Mode, sterkte
Bediening met vier knopjes Lang/Kort, afwisselen
Eindversterkers (cl D) 5V@4Ω geeft tot 3W (genoeg!) Bestaan ook zonder eindversterkers

## Slide 19: … en deze spulletjes …
Afstandsbediening Meer knopjes, makkelijker
Opneemfunctie naar MP3 (USB stick vereist)
En dat allemaal voor 5€?

## Slide 20: … en deze spulletjes …
Afstandsbediening Meer knopjes, makkelijker
Opneemfunctie naar MP3 (USB stick vereist)
En dat allemaal voor 5€? JA!
Minpunten:
Ruis
Versterker slaat af tussen nummers

## Slide 21: De module kaal (ondersteboven)
Aliexpress
BT/FM/ AUX/MP3
Afst Bed
Display
Deze MET 2x3W
5V DC

## Slide 22: 3. Bouwprojectjes
Kistje & Reuzen-Uutje
Tesla Rytmus & Pendule
BigTooth & Dr Watson
Erres KY504

## Slide 23: Weg met de kristalontvanger!
Knutselen met opa
Meeste jongens vinden dat leuk
En nu meisjes ook!
Probleem is alleen … … je kunt er niks mee!

## Slide 24: Simpelste project: Stereoset
Kost ca. 5€
  BT Unit
  Aansluit
  Kistje
  CR2025
Speakers uit Kringloop
Kan 10 jaar vooruit!

## Slide 25: Mini Reuzen Uutje
Met speakertje en LED
In stijl van BX645U
Ook Line out
Kleine LS erin

## Slide 26: Namen en Nummers
Elke Unit heeft eigen MAC maar zelfde naam
  Verander naam in telefoon
Unit KAN telefoongesprekken aannemen
  Instellen: meestal liever niet
FM Scan & Store
  Zwakke stations ook, nummers steeds anders
  NPO1 op 1, NPO2 op 2, etc ???

## Slide 27: Energieverbruik: Extreem laag
Stereoset klassiek: 20W, 1 tot 3W standby
Boombox 2 – 4W, 1 – 2W wanneer UIT
Ali-setje op USB stekker:
0,4 – 0,6W zachtjes
2 – 3W heel hard 0,2W UIT
Uitzetten niet nodig!

## Slide 28: Tesla Rytmus
Rytmus (U, 1948) wrak, 2014 uit Tsjechië
Bluetooth eitje, 2015 uit Tsjechië, Mono, FM, MP3, zonder AB of display!

## Slide 29: Electronica uit Eitje, 31x42mm
 Mic

## Slide 30: Inbouw in Tesla Rytmus
Doel: doe “iets leuks” met Tesla
Afstemnaald !!
Podcasts (BT), Nieuws (FM)
Methode “leeghalen”: slechte naam op NFOR

## Slide 31: Monoknop bediening Tesla

## Slide 32: De “oudste Bluetooth speaker”
Rytmus 1948
Ombouw 2015
Klinkt super
Bedienen een crime
Verkocht 2020
Werkt op laagspanning dus absoluut veilig

## Slide 33: Bedrijfje: Heleor (2019-23)
Sarah Néron
BT in oude radio’s
450 – 1000 €
Versterkers tot 250W ?!
Video Heleor

## Slide 34: Operatie Eitje Plus
Openschroeven en foto maken
3.5mm jack op LS, onderbreekt interne LS

## Slide 35: De Philips Pendule (1930)
Philips 2032
Bakeliet 40cm
Hoogohmig, trafo (10V)
DEMO

## Slide 36: Project BigTooth (maart 2020)
Inbouw unit in speaker
Extra setje in pandemie
Verbruik 100/600mW
Kosten 10€

## Slide 37: Koop je speakers niet te klein!
Philips 22AH491 (1978) 40cm, 1LS, 3-in-1-set
Setje 6€, vies
Li sp, DC, Off in zijkant
Spriet bovenop
Handgreep
Doel: goeie set   !!

## Slide 38: De 2-of-3-in-1 set jaren 70
Radio, Cassette, Plaat (en versterker 2x10W)
Hifi DIN45500
  Vervorming
  Ruis
  Wow/Flutter
  3dB Freq bereik
  Kanaalscheiding
Met BT ruim te halen

## Slide 39: Watson: Basreflex, 23cm hoog
Gesloten kast met gat
Bij grotere box is de kantelfrequentie lager
Resonantie versterkt lage frequentieBeter grote boxen!
Doel: Test BT-unit en Basreflex

## Slide 40: Boxensetje DrWatson (2022)
Kringloop, €250, proefjes
Uiteindelijk Ali-unit in voorkant

## Slide 41: Welke boxen doen het goed?
Goed geluid
  Groot en evt. meerweg
  Kwaliteit van boxen bepaalt geluid
Lage impedantie 4Ω
  Voor 2 à 3W vermogen
  Formule P = V2 / 2Z, met V is 5V
Bewerken
  Makkelijk te openen/zagen
  Plek voor bt-unit

## Slide 42: Buizentoestel: Erres KY504
Beschadigen kast?
Origineel?
Inbouw achterwand
Zonder versterker
AB via muur
Aansluiten op PU
Voeding uit gloei , beter trafo inbouwen 

## Slide 43: Zoemen en Klinken
Microprocessor trekt “blokstroom”
  Met voeding 2x 220µF: Storend
  Met extra 3000µF: Zacht
  Met aparte voeding: Weg
Klinkt VEEL beter dan AM ontvangst
  Speelt Bluetooth, FM en MP3 van USB stick

## Slide 44: 4. Conclusies
Wat doe je met al die dingen? Extra stereoset, altijd handig in huis
Privacy? Klasse D versterker is MG zender!!
Op 24 oktober in Driebergen (Radiocafé): Lezing over Versterkers met demo

## Slide 45: Wat moet er nog heel zijn van mijn radio??
Tesla, Pendule: Kast met LS
  Gebruik eitje met versterker
  Alle onderdelen eruit gesloopt
Erres: Perfect werkende radio!
  Unit zonder versterker, speel via PU ingang
  5VDC uit losse trafo
  Nog 100% functioneel

## Slide 46: Beschadigingen, originaliteit
Kan geheel zonder beschadiging: Binnenin met tie rips, aan pickup ingang Onzichtbaar, Reversibel
Het is je eigen radio! Gat in voorkant hakken mag ook!
Kijk naar “waarde” of zeldzaamheid

## Slide 47: Bediening van de unit
Bluetooth hoef je niet te bedienen
  Aan/Uit via toestel, of altijd aan
  Volume met telefoon
FM / USB-stick wel
  BigTooth: In voorkant, gebruik AB
  Erres KY504: Geen of via muur

## Slide 48: Klaarzetten
Erres KY504
BigTooth
Mini Reuzen Uutje
Pendule
Zaklamp
Wit eitje
Roze eitje
Inbouwunit