## Slide 1: De Erres 1950 serie
Gerard Tel
LC-Kring 5 juli om 19.30
Welk model?

## Slide 2: Wat gaan we doen
Radio-ontwikkeling bij Van der Heem
Het aanbod in 1950
Technische details
De KY504 en KY507
Bronnen:
Site over Van der Heem N.V.
Het pak van Alexander

## Slide 3: 1. Radio’s bij Van der Heem
Bekend merk: Erres radio/TV
Onbekende fabriek: Van der Heem

## Slide 4: Een Erres KY513
Gekregen 1995
Alexander v Gurp
Contact mee 1998
Aan hem verkocht
Zoon & Kleinzoon (2002)

## Slide 5: Brieven, emails, foto
Ontwerplab 1952
2e is van Gurp
Radio: KY529
Eigen specialisme
Elk een eigen radio, dus samenwerken
Philips modellen analyseren
General Radio testapparatuur

## Slide 6: Het pak van Alexander (1998)
Oude schema’s met aantekeningen
O.a. Erres KY513 met toonregeling
Maar: KY513 heeft geen toonregeling!

## Slide 7: De Boekhouders
Testmodel naar Chef: Van Waasdijk (1905-1987, vdH vanaf 1929)
Prijs moest onder Philips
Goedkeuring
Prototype, basis voor metingen

## Slide 8: Radio’s voor Zuid-Amerika
Opmeten in Den Haag niet goed genoeg
Waasdijk in Mexico, jaren 60

## Slide 9: Wat is prijsdifferentiatie?
Theoretisch: hogere winst
Berekenende klant?
  Differentieer ook product
  Bv Boek, luxe ed
  Reclame
Verkoop 1 product tegen verschillende prijzen

## Slide 10: Treinen uitmelken
Uitgevonden door Britse spoorwegen:
  Eerste, tweede, derde klasse
Wat maakt een treinreis meer waard?
  Trein rijdt sneller
  Trein rijdt vaker
  Minder vertraging
  Fijnmaziger netwerk
  Een zachter kussentje en meer beenruimte

## Slide 11: 2. Het Erres aanbod in 1950
KY504, 5, 6, 7 en 8
Plus vier N-varianten
En twee Tropen-varianten
KY509 is wel flink anders Foto J. Hupse

## Slide 12: Types en reclamekreten
Typenummers KY50x
  KY Kast Yzer (??) en 50 is het jaar
  Niet alles heeft betekenis…
“streven naar de beste weergavekwaliteit en daarom bijvoorbeeld ook in de laagste prijsklassen geen bakelieten kast hebben”
  Maar in 1948 en 1951 wel… Model 3

## Slide 13: Model 5: de Erres KY505
Goede middenklasse radio
Vijf buizen ECH21, EAF42, EAF42, EL41, AZ41
LG, MG (522–1720kHz), KG (5,5–20 MHz), GR
Mooi houtwerk!
Zwevende schaal
43cm, fl 240
Mijn eerste in 1972

## Slide 14: Model 4: “kussentjes eraf”
Kast kleiner: 38cm
Simpeler “krat”
Knoppen zijkant
GRAM met stekker
Geen LS aansluiting
Vanaf augustus
Werkt en ontvangt verder even goed als 5

## Slide 15: Model 6: het “pimpen” begint
Kast groter: 47cm
Simpel (als 4)
Niet genoeg onderscheidend: extra lamp!
Oogje EM4
Advertentie: Die ene lamp meer schept uiteraard een betere ontvangstmogelijkheid.
Docu:

## Slide 16: De 6 had geen oog
Rechts eerste versie
(uit pak v Gurp)

## Slide 17: Model 7: nog een “kussentje” erbij
Kast nu 51cm
Nu ook grotere LS: 21 ipv 17cm
Fraai houtwerk is terug
Intern: meer tegenkoppeling, 3-voudige afstem-C (bandfilter)

## Slide 18: Model 8: Hebben we nog spoeltjes
Kast 56cm
LS 21cm
Visserijband
Golfbereik- indicatie
Zwevende schaal niet meer

## Slide 19: Model 9 is wel echt anders
Balans-uitgang 2xEL41, 8W
Breed 66cm
LS 26cm
Extra: K1 15 – 30 MHz, fijnregeling

## Slide 20: Voor wie is dat moois?
“11 meter band [..] voor de man, die 's avonds na zijn werk eens nieuwsberichten wil horen uit verre landen.”
Daar is-ie, de “hardwerkende Nederlander”
De 11m-band zit ‘s avonds dicht!
Beter aan werkelozen of AZC geven

## Slide 21: Vergelijking tussen modellen
Model | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Band KLM + |  |  |  |  | Vis | 11m
Buizen | 5 | 5 | 6 EM | 6 | 6 | 9
Vermogen W | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 8
Gevoelig µV | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20-30
Breed cm | 38 | 43 | 47 | 51 | 56 | 66
Gewicht kg | 7,5 | 8 |  | 10 | 12 | 16
Prijs fl | 198 | 240 | 290 | 335 | 398 | 475
Luidspr cm | 17 | 17 | 17 | 21 | 21 | 26

## Slide 22: De vier N-modellen
Model 5, 6, 7 en 8 kwamen in voorjaar met ECH21, EAF42 en EM4
Later dat jaar 5N, 6N, 7N, 8N (“Nieuw”) met ECH42, EBC41 en EM34
Tropenversies
  KY504.1 met M/T/K
  KY750 met M/T/K/K en EF41 HF-trap

## Slide 23: 3. Technische details
Grote invloed van Philips
  Kies GRAM met bandschakelaar
  Schaalwijzer bij uitkasten
  Heel grote schaalwielen
  Plan van Kopenhagen
  MG bereik 

## Slide 24: Schaalwijzer
Zit vast op geleiderail in kast
Van snaar loshalen voor uitkasten
Door service-strook (niet luik!) bij KY504
Niet vermeld bij KY507

## Slide 25: KY507: Snaarwiel van 125mm
Schaalbeweging 196mm, geen vertraging!
196 / (½π) = 125, 7 slagen
KY504: 162mm, 6 slagen

## Slide 26: Plan de Copenhague
Per 15 maart 1950 nieuwe golflengten!
Nieuwe schalen voor KY4** (niet KY483)
Kost fl 5 tot fl 6,50, monteren ca. fl 3,50
Bij KY50* niet nodig!

## Slide 27: Lekker lange Middengolf!
Europese afspraken (Kop): 529 – 1602 kHz
Amerikaans: 530 – 1710 kHz
Piraten in Europa: 1611 – 1700 kHz
Middengolf Erres: 517 – 1714 kHz
Gemeten KY507: tot 1780kHz

## Slide 28: 4. Twee toestellen
KY504, 38cm Oplichtende “Zwevende schaal”
KY507, 51cm

## Slide 29: De Erres KY504 met Bluetooth
Gekocht in 2018 voor 5€
Compleet maar veel verkeerd aangesloten
Condensators vervangen, correcties
Toestel speelt prima  maar geen stations 
In achterwand FM/Bluetooth
Prima BT-speaker

## Slide 30: De Erres KY507 uit Gorkum
In april gezien in Kringloop Gorinchem, 20€
Kon niet meenemen, NFOR getipt
  Opscheppers over TV op fiets
  Kan best, naar Zeist met Erres
Op 20 mei weer langs
  Op fiets geladen
  45km met Erres

## Slide 31: Lelijkste plek: Stickers 
Houtwerk heeft paar kleine blutsjes (73 jaar!)
Kringloopstickers
Na verwijderen:

## Slide 32: Standaard Reparatie
Schoonmaken
Buizen in tester (alles OK, lampjes ook)
Vervangen van papiercondensators
Starten via gloeilamp
Volumepot defect Van Ben Dijkman NOS

## Slide 33: Verdere reparaties
Toonpot open en schoon
Volumepot vervangen
Snoer vervangen
UGT: Secundaire om, solderen, schroeven
Tegenkoppeling
ECH21 kraakte, vervangen
Nieuwe EM4 geplaatst

## Slide 34: Schaalpech
Schaal aan onderrand in schroefklemmen
Radio ondersteboven
Zwevende schaal zweeft NIET!! Valt gewoon kapot 
Hiermee oppassen dus!
Kreeg KY505-schaal van Hans

## Slide 35: Luisterdemo
Model 4
  Bluetooth
Model 7
  Middengolf op raamantenne
  Kortegolf op raamantennetje
  DAB+ geluid via GRAM ingang

## Slide 36: 5. Conclusies
Geen toestel, wel heel goed!
Grote invloed “marketing”: Uitgekiende prijs/productdifferentiatie
Philips was techneutenclub, Erres was handelsonderneming
In augustus geen LC-Kring 

## Slide 37: Meenemen / Tonen
Erres KY504
Erres KY507 met TelRaam en E3
Het pak van Alexander
DAB+, aansluiten op 507