## Slide 1: Late Uutjes
Gerard Tel
RC 5 sep 2017

## Slide 2: Overzicht Late Uutjes
Context en Definities
Theorie: serievoeding
Schema (B0X19U)
Kijken en luisteren: B0X19U, B1X75U, B2X40U, B3X81U

## Slide 3: 1. Definities
Uutje: Radiotoestel met (allemaal) U-buizen
U-buis: Typenummer begint met U
  Gloeistroom is 100mA

## Slide 4: Dus… een gelijkstroomtoestel?
Jaren dertig: houten gelijkstroomuitvoering
Bv Philips 522U
C-buizen, 200mA
Luxe! Geen “goedkopie”
Geen Uutje!

## Slide 5: En m’n Tesla of AA5?
Tesla 420U heeft H-buizen: 150mA
Amerikaanse mini’s ook (lezing: AA5)

## Slide 6: Maar: een Mini-radio
Philetta 203U
1941, f 79,--
UCH21, UBL21, UY1
Goedkoop, klein
Geperste kast
Geen wisselstroomvariant
Chassis altijd aanraakgevaarlijk!!

## Slide 7: Buitenbeen(tje): Pye
P445, 1960
5x Rimlock
9 Banden
Houten kast
Ook: Eddystone metalen scheepsontvangers

## Slide 8: Generaties
Geen wetenschappelijke onderbouwing, alleen inperking voor deze lezing
Drie perioden van circa 7 jaar:
  Sleutelbuizen U*21, 1941-1948 Eerste: Philetta 203U
  Rimlockbuizen U*41/2, 1949-1956
  Novalbuizen U*8.., 1957-1964 Laatste: B2X40U B3X40U

## Slide 9: Verschuivingen
Buizen: Sleutel, Rimlock, Noval
Kast: Bakeliet, Verf, Plastic
LS-doek & lampje: wel, geen
Banden: LM, LMK, LM, M, LMKF
Antenne: Draad, Plaat, Ferriet
Opbouw: metaalchassis, print
Spoelbussen: Rond, Rond trimbaar, vierkant

## Slide 10: 2. Theorie: Serievoeding
Vaak: Parallelvoeding (via trafo)
Lichtnet=230V, K=2V, E=6,3V, A=4V, F=12,6V, …
Gelijke SPANNING, P = V2/R
Meer vermogen is kleinere weerstand

## Slide 11: Serievoeding
Alles in 1 keten (kerstboomlampjes)
Gelijke STROOM: U=100mA, H=150mA (USA), P=300mA (TV), C=200mA
Nu P = I2 *R
Meer vermogen is GROTERE weerstand
Onderbreking: alles UIT!

## Slide 12: Opwarmperikelen
De weerstand is temperatuurafhankelijk
Ongelijke start
Vermogen: 11W
Weerstand koud: ???

## Slide 13: Opwarmperikelen
De weerstand is temperatuurafhankelijk
Ongelijke start
Vermogen: 11W
Weerstand koud: Minder dan 1/10! Ca 100Ω
Opstartstroom 1A, lampjes kaduuk

## Slide 14: Lampje in B+ leiding
Philips 208U
6V 50mA
Stroomcircuit!
Sterkere lamp: 6V 0,5A geeft minder licht!
(NFOR 1 sep 2017)

## Slide 15: Voorschakelweerstand
Aansluiten op 230V via R1 = 1200 Ω
Extra vermogen P1 = 12W (autotrafo in 6 jr!)
Kosten, hitte, gevaar(?)
Opstart 177mA, lampjes kaduuk.
Oplossing: NTC erbij

## Slide 16: Details voeding B3X81U

## Slide 17: Waarom is je radio een Uutje?
Mogelijkheid voor gelijkstroomvoeding
  U staat voor Universeel
  Batterij? Radio liefst zuiniger (D-buizen)
  Gelijkstroomnetten nog … ? Wikipedia: lichtnet levert overal ter wereld wisselspanning
Een Uutje is “goedkoop en klein” (geen trafo)
  Energie in serieweerstand is duur
  Warmte moet worden afgevoerd

## Slide 18: Voorschakeldiode
Diode halveert vermogen (V2): 162V (eff)
Nog R1 van 520 Ω
P1 = 5,2W
Opstartstroom: 260mA (eff)
Geen DC bedrijf
1N4007: ½ ct

## Slide 19: Voorschakelcondensator
C neemt geen vermogen op
Geen hitte
Goedkoop & klein
Stroomstabilisatie: Opstartstroom 114mA
Excel: CapCalc
Element weg: kortsluit
Geen DC-bedrijf

## Slide 20: LED lamp voeding: C en G
Diode heeft R=0! Voeding met stroom!
C1 van 780n in AC reguleert stroom
G maakt DC
1 LED kapot: kortsluiten!?
Werkt prima.

## Slide 21: Een 208U op 28W
Diode ipv UY1, keten nog 20/20/55/6 = 101
CapCalc: C = 1μ54
Bleeder R
Gloeilampje
7x C 220n/1000V
Zekering

## Slide 22: 3. Schema van B0X19U
HF
LF
Voeding

## Slide 23: HF deel
Plaatantenne of extern
UCH81, UBF80, beide AVR geregeld
Samen 1 schermrooster R/C: R3+C11
Inductieve afstemming
Potmeter in detectiekring (voert DC)
DC op pot is regelspanning (R4, C10, R15)
Wat doet R6?

## Slide 24: HF deel van B0X19U

## Slide 25: LF deel
Tweetraps UCL82
Werkt op 220V maar ook op 130V
Potmeter voert gelijkspanning
Geen tegenkoppelcircuit
Wel ontbrekende kathode-ontkoppeling
Stopweerstand van 680k op eindbuis

## Slide 26: LF deel van B0X19U

## Slide 27: Voeding
Ratelcondensator C19
Geeft 110 of 220V: maakt B1 t/m B3 niet uit!!
Serieweerstand R14
Enkelfase gelijkrichting
Antibromwikkeling
Eindbuis anode uit C1, B1/B2/B3a/B3b-g2 uit C2
Geen ontkoppeling per trap

## Slide 28: Voeding van B0X19U

## Slide 29: 4. Vier toestellen
Eerste cijfer: Luxe klasse Tweede cijfer: Jaar
Een 0, 1, 2 en 3
  B1X75U (1957, M)
  B3X81U (1958, LMKF)
  B0X19U (1961, M)
  B2X40U (1964, LM)
Gewoon uitproberen!

## Slide 30: Gloeilampschakeling
Gloeilamp is stroombegrenzer
En ook stroomindicator
Geen lichtnetscheiding!

## Slide 31: Conclusie
Kleine simpele toestellen (klasse 0 - 3)
Brom
Hitte: verkleuring bovenkant, geurtje
Defecte serieweerstand
Kast/knoppen niet intact? Aanraakgevaar!
Verbluffend goeie ontvangst, mooi geluid
Toen budget, nu gewaardeerd

## Slide 32: Meenemen
B0X19U
B1X75U
B2X40U
B3X81U
TweeLamps
Meetbladen
Stekkerdozen
LED lamp
UCH21, UL41
CapCalc & PowerP (stick)
Camera