## Slide 1: Mini-versterkers
Gerard Tel
RadioCafe, 1 oktober 2019

## Slide 2: Vooraf aansluiten
Voor Luistertest: Laptop, gewone kabel, PrachtPatser met DIN-LS-verloop en 12V SMPS, Voks box
Volumedemo: Toongenerator, AV-kabel, scope aan PP
Voor Blokproef: HK195, stoofje, dummy en scope

## Slide 3: Mini-versterkers
Gerard Tel
RadioCafe, 1 oktober 2019

## Slide 4: Wat gaan we doen
Inleiding: begin van de miniversterker, demo
Versterkertheorie
Kwaliteit: Brom en Blok
Zeven versterkers
Conclusie: Waarom een Mini?

## Slide 5: Begin van de miniversterker
HK195 boxenset op kantoor, 199..? Best goed voor zo kleine boxen
Volume genoeg
Philips SA5422 (ex B8D42AS)
Toestemming??

## Slide 6: Uitvoering
Vast aangebrachte snoeren Want dat had HK195 al
Afgezaagde speakerkast
LS op draden, kroonsteentjes, stoofje
Tweede: thuis, doosje: PrachtPatser
Boxen: Philips 22RH426, nu Voks Box
Demo: 1 instrument

## Slide 7: Do try this at home

## Slide 8: Theorie: Wat is een versterker

## Slide 9: Wat is een versterker
Een versterker is een toestel om stroom uit je voeding door je luidsprekers te laten lopen gestuurd door een audiobron
Klasse A: Alle stroom gaat door 1 regelelement

## Slide 10: De Totempaal
Twee transistors: Klasse B
Belasting ziet (Vcc - 2Vdr) als Vtt
Veff = Vtt/2√2
Pmax = (Vcc – 2Vdr)2 / 8Z
Vb 9V, ½ V, 4Ω: 2W
0V
9V
Dissipatie ! ?

## Slide 11: Totempaal in TDA2007A

## Slide 12: Totempaal in TDA2007A
Wat is dit?

## Slide 13: Aansluiten van TDA2007A (vb)
Externe componenten:
  Feedback
  Hi-Filter
  Blokkeer-C
Vcc: 8 tot 26V
Output 2x 6W

## Slide 14: Lagere Vcc: Brugversterker
Twee totempalen in tegenfase
Belasting ziet (Vcc - 2Vdr) als Vpiek
Veff = Vpiek/√2
Pmax = (Vcc – 2Vdr)2 / 2Z
5½ V, ¼ V, 4Ω: 3W
0V
9V

## Slide 15: De TDA7297 versterker
Vdr is maar ½ tot ¼V (vervorming)
Werkt op Vcc is 5,3V (USB stekker)
Vermogen ruim 2x2W aan 4Ω
Kan tot 18V, dan 2x15W aan 8Ω
Ali ca. 2½ €

## Slide 17: 3. Kwaliteit
Wanneer is een versterker Hifi?

## Slide 18: Frequentiebereik van TDA7297

## Slide 19: To Brom or not to Brom
Demo met PP
Audiokabel aanraken: brom Test aansluiting, correct L en R (TRS plug)
Lawaai bij uittrekken
Antibromkabel

## Slide 20: Vermogen
Golfje op scope
P is Vtt2 / 8Z
  1V (aan 4 Ohm): 31mW
  2V : 125mW
  3V : 280mW
  4V : 500mW

## Slide 21: Dummy Load op HK195

## Slide 22: Square Wave Test
Blokgolf van 1KHz bekijken op scope
Hoge tonen: flank
Lage tonen: rand
High en Low te regelen op HK195

## Slide 23: 4. Zeven versterkers 2013-19
Sommige zijn in gebruik
Mini’s van gerecyclede prints uit PC boxjes
Micro’s met PAM module
Nano’s met losse PAM ???

## Slide 24: Harman Kardon HK195
BA4560 / TDA2007A
Ombouw 2013
Totempaal: minstens 9V Vcc
In gebruik tot 2019

## Slide 25: PrachtPatser
PC Boxensetje (Kringloop)
In doosje van wattenstaafjes
Ombouw 2014
Gebruikt tot 2019 (bespaard: 100€)
Totempaal, 12V
Geen IC maar discreet?

## Slide 26: JW Amp
Ook PC boxjes (van Philips)
Totempaal met LA4192, 9V smps
Doosje van spijkers

## Slide 27: De 2019 versterkerversterking
Door RC-Lezing over Ali bouwpakketjes
Ging 1 versterker bouwen
Liep iets uit de hand
Connectors voor LS, DC, AUX

## Slide 28: De Ali Amp
Gebouwd in 2019
TDA7297 brug
2 a 3 W per kanaal op USB voeding
Transistorforum:
  Tip PAM8403
  Versterker moet mooi zijn, is deze niet 

## Slide 29: PAM8403 Micro-amp (2012??)
Brug in klasse D
Schakelt stroom, PWM op 240kHz
Geringe dissipatie
Chip 5 bij 12mm
Module 20x28mm, 60ct inc schakelpot

## Slide 30: PAM Amp
Punaisedoosje, 6x6x3cm
Voeding USB lader
Forum: afschermen!

## Slide 31: De PAM Module
Weinig externe componenten, toch compleet

## Slide 32: Simson Amp
Afgeschermd
Koptelefoon-aansluiting
Lastig op brug: in ingang
Bromonderdruk- circuit

## Slide 33: Niet: spanningsbeveiliging
Overspanning, polariteit vernielt PAM8403
Geen spanningsreserve voor blokkeer of 7805
Spanningsvalloos schema: zener en zekering
Bedrijfsstroom ca 1,5A
Kosten module: 60ct

## Slide 34: Demo van Simson
Even aansluiten op grote boxen
Voeding van 5V (mag nooit meer dan 6!)
Muziekje kiezen
Radio’s mee? Tune 1120kHz Privacy-ramp!

## Slide 35: Truck Amp
Technisch gelijk aan Simson
Met kroonsteentje kleinere truck nodig

## Slide 36: Op naar de Nano-amp?
Platte PAM module
13ct, geen potmeter
PAM chip past in DIN-plug
Kan versterker niet meer zien ?

## Slide 37: Op naar de Nano-amp!
Platte PAM module
13ct, geen potmeter
PAM chip past in DIN-plug
Kan versterker niet meer zien en dat wil je ook helemaal niet

## Slide 38: 5. Conclusie
Vermogen: voldoende voor huiskamer
Kwaliteit: Hifi ++
Neem wel goeie boxen Ph 22RH426, 15 euro
Bedieningsgemak: superb
Aanschaf- of bouwkosten: 1 tot 3 euro

## Slide 39: Stroomverbruik
Oude JVC versterker 2x40W: vampier 12W
Eerste mini’s met trafootje: 2,3W Dezelfde met SMPS: 1W
Ali / Pam op USB voeding: 0,3 / 0,2W
Simson/Truck uit USB poort: < 0,1W (?)

## Slide 40: Waarom stroom gebruiken …
… als het ook zonder kan!
PAM8403 op 2 paneeltjes in de zon
Wolk, Nacht
Motorboten
Zonnescherm op universiteit

## Slide 41: Meenemen
Prachtpatser
HK195, stoofje
Dummy Load
Ali Amp
Simson Amp
Truck Amp
Kleine boxen
DSO138
Audiokabel en Bromkabel
PAM Antennedraad
Solar panel
Belco generator
MG radio D1875