## Slide 1: Nauwkeurig Afstemmen
Gerard Tel,
LC-Kring, 13 januari 2021, aanvang 19.30

## Slide 2: Nauwkeurige Frequentie-uitlezing
Waarom frequentie aflezen
Vier “generaties”:
  Mechanische indicatie
  Mechanisch met hulpsysteem
  Analoog afstemmen met frequentieteller
  Digitaal afstemmen met processor
Frequentie-display: Theorie en Praktijk
Vier projectjes
Conclusies

## Slide 3: 1. Waarom frequentie aflezen
Je wilt weten wat je ontvangt
Je wilt een zender kunnen opzoeken
Waarom “frequentie” en niet “golflengte” SI-afspraak Is in principe hetzelfde want f * λ = c
Hoe nauwkeurig wil je het weten?

## Slide 4: Streekontvangst Middengolf
Circa 2 tot 5 stations, 100kHz uit elkaar
Globaal 50 a 100kHz aflezen is prima!
Is ongeveer 5%

## Slide 5: DX-en op Middengolf
Onderscheid 1566 van 1584 kHz
Nauwkeurigheid ca 10-15kHz
Dit is 1% of 1 op 100

## Slide 6: DX-en op KG
Zoek bekend station, evt voor uitzending!
Identificatie
Raster is 5kHz
Nodig: 2kHz
Op 20MHz: 0,01% of 1 op 10000

## Slide 7: SSB station terugvinden
Moet binnen 100Hz voor verstaanbaarheid
Op 20m-band, 15MHz: 1 op 150000
Analoog NIET haalbaar
Tellertje van Ali/10€: haalt dit WEL

## Slide 8: Frequentiecontrole MG-zenders
Regel: zender mag 20Hz afwijken
Praktijk: vrijwel alle MG binnen 10Hz, zelfs 1Hz Flevo Radio 1: 1008000,7 Hz
Rond 1500kHz: Ca 1 op 150000

## Slide 9: Stationherkenning binnen kanaal
Duitse MG-DXer:
  Zenderfrequentie is zeer constant over tijd
  Tussen zenders variatie ca 1-2 Hz
Meet alle ontvangen zenders op 0,01Hz (!!)
Herken stations aan frequentie-afwijking
Nodig: 0,01Hz op 1500kHz, 1 op 150M
Hiervoor wel speciale spulletjes nodig

## Slide 10: Conclusie nauwkeurigheid
Schaal met wijzer is niet genoeg
Aflezing op 1 à 0,1 kHz voor luisteren goed (misafstemming 1kHz is onhoorbaar op AM)
Preciezere toepassingen niet haalbaar met HTK-middelen
Dus: op naar de 0,1 !!

## Slide 11: 2. Vier afstemgeneraties
G1 - Mechanische aanwijzing
G2 - Mechanisch met hulpsysteem
G3 - Analoog met frequentieteller
G4 - Digitale afstemming

## Slide 12: G1 – Mechanisch Afstemmen
Mechanisch!
Verstem afstem-C:
  Antenne op f
  Oscillator op f + m
Oscillator bepaalt wat je ontvangt!!
Vast verband tussen ontvangfrequentie en stand van de afstem-C.

## Slide 13: Touwtje eraan en…
Wijzer aan afstem-C
Langs getallen/namen
Per band een reeks
Vanaf 1930

## Slide 14: Hoe vast is dat verband?
Fijnregeling (op osc maar niet op wijzer)
Temperatuur en veroudering
Mechanische precisie van aanwijzing
Verplaatsing, reparatie van schaal of wijzer
BX594A op LG:
  Freq naar golflengte
  Wijzer op plek
  Hoor goeie station
  Bijregelen op gehoor

## Slide 15: G1½ - Bandspreiding
Op 1 KG-band stukje van honderden kHz
Haalt 5 tot 10kHz
Mits exact getrimd …
… en niet verlopen!

## Slide 16: G2 - Hulpsystemen
Kristallen hebben hoge precisie
Maar ze zijn niet verstembaar
Hoe kun je continu afstemmen met de precisie van een kristal?

## Slide 17: De IJk-oscillator (100kHz)
Hulposcillator op 100kHz
Vind veelvoud exact op hoofd- schaal
Afstemmen met fijnregeling

## Slide 18: De Siemens E566 “Debeg”
Duitsland, 1957, DM8.000
Hoofdschaal instellen met zero-beat
Subschaal 100kHz
IJkosc. voor hoofdschaal
Claim: ½ kHz in documentatie:

## Slide 19: De Barlow-Wadley (1973)
Ook: Racal
Triple conversion
Naar 2-3MHz is het kristal-exact
Grote schaal voor die ene MHz
Aflezing ca 1kHz

## Slide 20: G3 - Frequentieteller
Grundig Satellit 3000 (1978)
Phil 90AL990, 1980
FM, 8xAM, SSB
Analoge afstemming (C en varicap)
Wijzer op schaal plus freq teller

## Slide 21: Resultaat is verbluffend!
SuperTech WR30, 2007, 6 Tr
FM, 8xAM, 10€
11cm, 2xAA
Aflees MG 1kHz
GNR gehoord in Chop (Ukr) 1264km

## Slide 22: G4 – Digitale afstemming (PLL)
Phase Locked Loop, deel en vermenigvuldig kristalfrequentie
Afstemmen in stapjes, niet continu
Werking: zie Otto’s beschrijving van zijn AM PLL-zender
Besturing van PLL-unit altijd met µP (Ottozender: met dipswitches)
Processor maakt extra functies mogelijk: Geheugens, scannen, raster

## Slide 23: PLL in de jaren 80
Philips D2999, D2935
Grundig Satellit
Big $$$ !! (fl 800)

## Slide 24: PLL in de jaren 90
Op alle serieuzere portables
Panasonic 1991: top KG
Yupiteru 1993: top scanner
Philips 1999: keukenradio

## Slide 25: Overzicht Afstemsystemen
G1 – Mechanisch
G1½ – Bandspreiding
G2 – Mechanisch met kristalsysteem
G3 – Analoog met frequentieteller
G4 – Digitale afstemming met PLL
Een frequentieteller kun je eenvoudig inbouwen in een bestaande buizen- of transistorradio!

## Slide 26: 3. Theorie van Frequentie display
Afstemfrequentie electrisch opmeten
Frequentie/Tijd: meest nauwkeurig te meten
1 op miljoen met HTK-methode (Cymometer claim: 2½ ppm)
We meten het oscillatorsignaal
Die is: Radiofrequent PLUS Middenfrequent
Dus MF eraf trekken: fontv = fosc – fmf

## Slide 27: Waarom? Samenvatting in Formule
Buizenradio’s = Leuk
Digitale frequentie- = Handig indicatie
Buizenradio met digitale frequentie- = Leuk en indicatie Handig

## Slide 28: Waarom niet RF-signaal
Te zwak
Alleen aanwezig bij ontvangst
Juiste afstemming niet te controleren
  Meet afstemming, niet ontvangst
Dus: Op een rechtuit-ontvanger kan dit niet!

## Slide 29: Werking van frequentiemeter
Pulsen tellen op nuldoorgang
In exact bekend tijdsinterval
  Bv 10ms, afmeten met exacte klok (hierin zit precisie van meting)
  Ververst 100x per seconde
  Elke puls is 100Hz
Ververssnelheid = Afleesnauwkeurigheid

## Slide 30: Praktijk van inbouw
Welke Teller
  Ali’s bouwpakket E0330 van 6 euro NIET
  Stoort, 5Vpp nodig
Voeding
Aansluiten
Inbouw

## Slide 31: Welke teller is geschikt?
Zes digit Cymometer, kost 8 euro bij Ali
Bufferversterker Gevoeligheid 60mV (PP)
Meet 0,1 tot 65 MHz
Instelbaar increment of decrement
En de acht digit van 12 euro dan?

## Slide 32: Voeding van 8 -15 V DC
De teller op DC, 6-10V, ca 50mA
In de radio is gloeispanning 6,3V AC (groen)
Diode 1N4007 met ratel-C 100n
Filter 2x 220uF/13Ω
Draadsteuntje
Totaal drie aansluitingen

## Slide 33: Aansluiten aan oscillator
Niet op afstem-C of aan LC-Kring!
Bedrading kan afstemming beinvloeden (Meetfout? Of nee toch niet?!)
Neem 15pF of 22pF bij aansluiting

## Slide 34: Inbouw of Opbouw
Gat in kast maken?
Aanvulling of vervangen van schaal?
Murphy B40 van Bert V

## Slide 35: 4. Vier projecten
Leader LSG-10
Philips Piraten- en Amateurjager
Jennen Trio TR102
Philips BX660X

## Slide 36: De Leader LSG10
Kleine meetzender 0,16 – 260 MHz
Japan 1960
230V 12W 2,3kg
Twee buizen
Interne 400Hz en externe modulatie
Produceert veel harmonischen

## Slide 37: Meten op 10Hz nauwkeurig
Onzichtbaar achter papieren schaal
Fijnafregeling
DC uit gloei is genoeg
Ververs 10x per seconde

## Slide 38: 1e Knutselproject: “Sloper”
Chassis met Tropenband (80m) en fijnregeling en druktoetsen
Via NFOR Eur3,50
Geen kast of schaal
Type onbekend! Meubel met pickup, Zuid-Afrika, ca 1956
Doelen: Repareren, Digitaal, FM, BFO, Kast

## Slide 39: De digitale uitlees-unit
Knutsel 1 uur
Decrement 455
Afstem: soepel!
Alles is heel klein!
Fijnafstemming regelt Osc bij 

## Slide 40: Precies afstemmen op 1521
R. Riyadh, 4635km, 2000kW

## Slide 41: BFO, waarom en hoe
Enkelzijband (amateurs 160, 80, 40, 20m)
Oscillator M+-3kHz
Koppel aan ECH81
Gehoord: 160m, 80m, 40m, 20m
Stabiliteit BFO (Paradijs, Endstufe)

## Slide 42: BFO, uitvoering, verbetering
Oscillator regelen, schakelpot over print-pot
68ct, Ali, blokgolf
Geen:
  Smalle doorlaat
  Hand sterkteregel
  Product detector
Later:
  Attenuator
  Voedingsstabilisatie (Patras)

## Slide 43: Jennen Trio TR-102
Op MG: Omroep, DXen, LPAM
Op Tropen/Kortegolf: Piraten, Pop, Amateurs
Amateur-radio
1964, 15 buizen
500kHz – 30MHz
BFO aanwezig
Via NFOR, 30 euro

## Slide 44: Jennen digitalisering
Te klein voor inbouw, jammer van kast
Display/voeding in doosje bovenop
Ratel-C !!
Drie draden
Meet 0,1kHz
LS ingebouwd
IJk-kristal

## Slide 45: Philips BX660X (1946)
L, M, 3xK, uniek bandspreidingssysteem
Tuner op beurs
Voeding
TA7642 IC
LM386
Cymometer
Kartonnen doos

## Slide 46: Werkt nog niet goed
Geen aanwijzing op MG / LG (zwak signaal)
Op KG aanwijzing instabiel (???)
Op 6V voeding: 1. Cymo, 2. LM386, 3. TA7462
  Eindversterker zoemt als cymo aan
  Tuner bromt door voedingslus
  Geef Cymometer eigen voedinkje, wel uit 6,3~

## Slide 47: Kast ging niet door 
Is Podcast-speaker geworden

## Slide 48: 5. Conclusies
Frequenties HEEL makkelijk vinden (stil)
Afstemmen VOOR uitzending
Geen gezoek als station er niet is
Zien of je exact bent afgestemd (Raster: veelvoud van 9,0 of 5,0kHz)
Station herkennen aan kanaal en lijst op short-wave.info

## Slide 49: Grenzen: Dubbelsuper
Als 1e MF vast (bv 2000kHz in Grun Sat2100)
  Cymometer aan 1e oscillator
  Stel 1e MF in als decrement
Fijnregeling door regelbare 1e MF
  Afstemfrequentie wijzigt met 1e en 2e oscillator
  Combineren in Cymometer niet mogelijk
  uP (Arduino) nodig?
  Of display alleen goed bij nulstand fijnregel
  Weiland BCL-1

## Slide 50: Wat moet ik klaarzetten?
Sloper FX
Philips AE3805
National T-100
Satellit 2100
Leader LSG10
Philips AE2380
BX660X
Phil D2935
Afstem-C
Kristalletje
Mech teller
NS555 osc