## Slide 1: Hurricane de Luxe: Philips 50IC361 (1971)
Gerard Tel
LC-Kring 13 okt 2021 19.30

## Slide 2: Wat gaan we doen
Philips-producten 1971
Philips-techniek: Miniaturisering
Schakelingen in de Hurricane
Drie Hurricanes
Conclusie en tests

## Slide 3: 1. Philips in 1971
Analoge radio’s, LP’s
Meest AM, veel ook KG
Hifi (DIN45500)
Losse componenten tegenover setjes

## Slide 4: Einde van tijdperk: Radiomeubel
Radio + Grammofoon + Luidsprekers
Thuis 1970
5 in cat.
Ook losse LS

## Slide 5: Nieuw idee: 3-in-1 set
Radio met gram e/o tape
Versterker ingebouwd
P is 15 – 20W (muziekvermogen)
Boxen los kopen of instappers erbij

## Slide 6: Boxen: klein tot groot
Ook 22RH426!
Heb ik nu
2 tot 4 LS, 4Ω
“Ruim” DIN45500

## Slide 7: Cassetterecorders: N2405
Stereo tafelmodel
Versterker 2x3,5W
Boxen (van echt tuinslangenleer)
Fl 295

## Slide 8: Portables in 1971
Meest hebben FM, ook meerdere AM banden
Net en Batt
Houtmotief en chroom (nep)

## Slide 9: Hurricane op p23
2000mW
FM, L, M, 2xK (+49m)
Nepzilver en -hout
23x37cm, vgl Erres uit 1951
Thuis FM luisteren
Camping: Wereldomroep

## Slide 10: Dit nu allemaal 50 jaar oud!
Datum in Hurricane
Nov 1971

## Slide 11: 2. Philips techniek in 1971
Ge transistors werden vervangen door Si
IC
Miniaturisering

## Slide 12: IC Radio in 1971?
Lezing Philips D2000: “IC vanaf 1980”
22IC2000 al in 1967
Ook serie 1970-72: 50IC***
“Ontwikkelcentrum” 50 (Was dit Wenen? Eindhoven?)
IC TBA570: AM Osc/Mix, MF verst, AM det, AF voorv., Geen FM frontend of detector

## Slide 13: Miniaturisering
Tijdschrift van het Nederlands Electronica- en Radiogenootschap, 1963
Kansen voor miniaturisering:
  Transistor kleiner dan buis
  Minder dissipatie dus kast kan kleiner
  Kleinere stroom/spanning dus onderdelen ook

## Slide 14: Belang van miniaturiseren
Kleinere toestellen mogelijk
Meer ruimte voor antenne, luidspreker, snoervakje, …
Goedkopere productie
  Minder materiaal
  Kleinere machines en fabriekshallen
Nodig: Standaardisering productie

## Slide 15: Printformaat ɛ: 1/40’’
Gaatjes 0,8mm
Dicht opeen
Standaard afstand
Hoogte 10mm
Machinaal plaatsen
Dompelsolderen

## Slide 16: Miniatuurspoelen
Spoelbussen 1930: diameter 50mm Spoelbus is kortgesloten wikkeling!
Magnetische KERN maakt kleinere mogelijk: Beperking van het veld dus minder verlies
Voor nog kleinere spoel: Magnetisch circuit nodig
Nu meest: TOKO spoel 10mm breed

## Slide 17: De 6mm spoelen
Printoppervlak 6x6mm, hoog 10mm
Ferrietstaafjes sluiten magnetisch veld in
Draadjes via miniprintje aan pootjes
Kerntjes met plastic dop regelbaar

## Slide 18: Bandschakelaar voor ɛ-grid
Standaard formaat, 4 tot 70 lippen

## Slide 19: Veren en schuif
Verendikte 0,15mm
Schuif 1,4mm dik
Serviceschuiven: zelf krassen

## Slide 20: Duur materiaal?
Hoogwaardige ferroxcube
Koperbrons voor veren, verguld
Je gebruikt heel weinig!
Spoelen en schakelaars zijn goedkoper dan klassieke grote

## Slide 21: Nog niet gestandaardiseerd
Trafo
  LF trafo: kan ook zonder
Aansluitbussen: chassisdelen
Potmeters
Veel “spaghetti” naar onderdelen buiten print

## Slide 23: 3. Hurricane Schakelingen
Afstemmen met regelspanning uit DC/DC converter
Keramisch MF filter voor AM
Idzerda fijnregeling
Eindtrap AC187/8
UIT/Volume: raar klein knopje!

## Slide 24: Eerst Uitkasten!
Knoppen voorkant eraf trekken
Achterkant 5 schroeven los
Voorkant valt eraf
Luidspreker lossolderen
Uit chassis 5 schroeven losdraaien
Chassis oplichten
Batterijdraden lossolderen

## Slide 25: Basisidee: Superhet
Voor FM met mf=10,7MHz, voor AM 452kHz
Geen dubbelsuper of preselectie
Vrij veel in de TBA570
Vampiergebruik: 0,3W Laagste van alle! Warmtebeeld Ph D2130, Grun 225, Hurricane

## Slide 26: Antennes
Spriet voor FM/K1/K2/49m Knop-achtig topje
Ferriet voor L/M
Geen aansluiting! (Folder: wel) Op schema voor versie /07
Uitdrukdop:

## Slide 27: Afstemcondensators
AM: draai-C (mica, probleempje )
FM: Regelpotmeters, kan iets verder weg
Varicaps BB105a
D431b is osc
D431a is koppel
1 is schaal, 3x preset

## Slide 28: Voorkeuze: reuzenpotmeters
Drie potmeters met grote rol
Een-slags
Gesteund aan rechterkant
Vierde pot is KG fijnregeling

## Slide 29: Stabiele regelspanning
Hoger dan voedingsspanning (batterij)
DC/DC converter
Apart printje

## Slide 30: Middenfrequent filter AM
Uitgang mixer pin 1, ingang mf pin 15
Slechts 1 filter
U475, 2x TOKO, resonator
Via pin 7: 10,7MHz
Rood kapje

## Slide 31: Idzerda-fijnregeling
Regel f van LC met R?
S470 via R402
Onderdeel van osc kring
C zit aan rechterkant

## Slide 32: Eindtrap: Complementaire transistors
AC187 en 88, Germanium
Totempaal: Pmax = V2 / 8Z (versterker- formule)
Met V = 8V en Z = 4Ω…

## Slide 33: Zwakke plekken van de Hurricane
Antenne (uiteraard!), lastig dopje
Afstemcondensator AM: Vroege versies hadden brokkelend mica
Printsporen
Kast: lijm laat los

## Slide 34: 4. Drie Hurricanes
Toestel 1, NVHR Beurs, juni 2018, Problemen met Roodkapjefilter, antenne
Toestel 2, Fred, incompleet, aangevuld met slopertje (T3)
Toestel 3, “Slopertje”, gevallen, Fred Deze nu bij Gerard, ont-sloopt

## Slide 35: Toestel 1: C en U475
Afstem-C verbrokkeld
Roodkapje overleden

## Slide 36: Toestel 3: FM bereik en S-meter
Extra onderdeeltjes op print Geen idee waarom dus laten zitten
FM maar tot 93 MHz??
Regelspanning OK
2x 5pF over varicap WAAROM???
S-meter uit Tst 1 (en 1 knopje)

## Slide 37: 5. Uitproberen
Vergelijk met Grundig 225
Vergelijk met Grundig Satellit 2100
LC-Kring 10 november: Vampierstroom

## Slide 38: Klaarzetten
Hurricane
Onderdelen
Schema’s
Phil D2010
Grundig 225
Satellit
Presentatie