## Slide 1: Philips Kortegolf-toestellen (tot 1950)
Gerard Tel
RadioCafe
09/04/2019

## Slide 2: Inhoud van de lezing
Inleiding en indeling
Losse weetjes
Een KG-toestel repareren
BX480A, BX505AV en BX660X

## Slide 3: 1. Die late jaren 40
Eind jaren '40 was het beluisteren van de korte golf banden populair (hupse.eu)
Nodig: meer dan omroepdoos met kleinere spoelen
Philips: speciale KG toestellen

## Slide 4: Waarom die belangstelling?
Begin jaren 40: veel internationale reizen
Techniek: ECH21
Zonnevlekken hoog 1947-49
Toestellen voor ExPatsEmigratie
Internationale Kortegolf-uitzendingen (later?)

## Slide 5: Tot 1950: mooie schalen
Kl | Continentaal | Tropen
4 | BX480 A/U, BX490A, BX491U | BX485 A/AV/U/V BX494A, BX495 A/U
5 | BX580A BX591A, BX594A | BX505 A/AV/U
6 | BX660X BX680 A/U BX690A | BX665X BX685A/U BX695A, BX697V

## Slide 6: Betekenis letters
B is tafelradio, X is Made in Benelux
1e cijfer prijsklasse
  BX480A was f260
  BX580A was f345
  BX680A was f395
2e cijfer modeljaar (1946, 48, 49, 50)
3e cijfer hoog voor Tropentoestel
Slotletter(s): Voeding

## Slide 7: Boomgrens, banden en buizen
Kl | Continentaal | Tropen | KG | Eind
4 | BX480 A/U, BX490A, BX491U | BX485 A/AV/U/V BX495 A/U | 4 | 1
5 | BX580A BX591A, BX594A | BX505 A/AV/U | 4 | 1
6 | BX660X BX680 A/U BX690A | BX665 BX685A/U BX695A, BX697V | 6 | 2
Hout
Vierde
koninkrijk

## Slide 8: Kenmerken Tropentoestel
Tropenband (120m, 90m, 75m, 60m)
Geen Lange Golf
Voeding uit accu (V)
Netspanning o.a. 90V
Vochtbestendige onderdelen (Tropicalised)
Derde cijfer 5 (soms 4, 6, 7)

## Slide 9: Tropenband
Ander gebruik dan LG/MG of KG
LG/MG: Regionale en nationale omroep
KG: Internationale informatie
TB: Nationale omroep in tropenlanden
  Bereik 1000-3000km (Grote landen!)
  Zenders zelden in Nederland te horen
Philips TB (VisserijGolf): v.a. 2000kHz/150m

## Slide 10: 2. Losse weetjes

## Slide 11: BX591A en BX594A
Enige verschil: Houten rand
Vier buisvormen: Octal, Loctal, P, Rimlock
Veel in omloop (NFOR: 5 / 7½ eur)

## Slide 12: 4- en 5-typen: Multischaal
Doorzichtige kunststof
Lampjes vanaf zijkant

## Slide 13: Golflengte-lineaire Schaal
Speciale vorm vam afstemcondensatorplaten
Schaal: 200-250m even ver als 500-550m
Frequentie: 1500-1200 = 600-545 Dus: 33 stations links is 6 stations rechts
Dit op L / M / T
Praktischer: Frequentie-lineair

## Slide 14: 6-typen: Glazenwasserschaal
Draait omhoog met bandschakelaar
Bandschak. en afstem: zijkant

## Slide 15: Internationaal
BCH480A, BF480A, BF591A
BF480A had EM4
BX480A met EM84:

## Slide 16: KG Dekking: volledig
Alternatief PYE: omroepbanden
PYE T19D (1949)
Trop 1,5 – 4 MHz
Betere spreiding
Gaten in KG

## Slide 17: 3. Repareren
Uitkasten: Met LS en plank
4 snaren!
Trafo zwak?
Smeer wijzer
Welk type is dit?

## Slide 18: B- en de motorboot
Katode eindbuis geaard, g1 aan B- via R5/R6
Ontkoppeling C3 (100µF). Droog, LF osc.

## Slide 19: 4. Toestellen
BX480A
BX505AV
BX660X

## Slide 20: BX480A
Beurs €1250
Achterwand weg
Trafo defect
  Verv. geen 4V
  2x 1N4007
Dec 2018 af

## Slide 21: Binnenin: 3 verschillen met origineel

## Slide 22: Ruil voor schilderij
Radio nog in Zeist
Schilderij in Toronto

## Slide 23: BX505AV, zie je weinig!
Is van Pieter
LW en TB
AC en Accu (AV)
EL42, zuinig
Schakel lamp en LS
Reparatiegeschiedenis  : 7J7 ipv ECH21
US trafo 115V + 5Y3, autotrafo 220-125 Gloei = 6,6V, B+ = 320V, Pnet = 58W

## Slide 25: Nederlands Korea Detachement
Philips gaf radio mee
1951
Verschillen A U AV
  LG
  afstemoog

## Slide 26: Advertentie: Ook scheepvaart

## Slide 27: Scheepsaccu: 12V
Helften gelijk belasten
Trekt 2,5A of 3,3A (lamp)

## Slide 28: Tropenband in Nederland
60, 75, 90, 120 meter omroepbanden Uit tropen niet te horen op Philips BX
Alleen 75m: Europese omroep (3 st)
180m Piratenband: niet op TB (soms MG)
160m en 80m: SSB dus niet te verstaan
Digitale signalen: lijken ruispieken
Radar(?) 4020-4039

## Slide 29: Tropenbanden?

## Slide 30: BX660X
Toestel mist wat onderdelen
KG radio maken?
6-voudige C
Voortrap EF22
L M 3xK, 6-23MHz

## Slide 31: Gebruik in Tropen?
Ad van nvhr.nl
BX660X heeft geen TB!
EF22, 2x ECH21, EBL21, AZ1, EM4

## Slide 32: Ad van BX665X?
Tropenversie, was er al
Deze Ad is zeker van BX660X
Wat is automatisch bandspreiding?

## Slide 33: Bandspreiding op KG
3x KG, elk met 2 omroepbanden
Speciale KG varco, gespreid verloop
Uitsparingen te zien
6-voudige C

## Slide 34: X: AC en kan op triller 7882C
Schema lijkt normaal voor wisselstroom
Extra wikkeling op trafo voor verliezen
Bedrading speciaal tegen netstoringen
Tril 76Hz

## Slide 35: Meenemen
Ph BX660X tuner
Ph BX480A
Ph BX505AV
Schema BX480A
Docu trillers
D2130 op schakel
Ottozender