## Slide 1: Philips D2000 serie
Gerard Tel
RC, 10/04/2018
LCK, 10/06/2020

## Slide 2: Wat gaan we doen vanavond?
Van Sharpie naar Limbo: 1957 – 87
Typenummersystemen
Portables in jaren tachtig
Tropenband
D2243: ontbromming
D2935 en D2999: PLL
Op naar de 21e eeuw
Kijken en luisteren

## Slide 3: 1. Historische Philips portables
Eerste Philips transistor: Sharpie L3X71T, 1957
Nu is 2019 voorbij (1957+2019)/2 = 1988
Tot 1988: dichter bij Sharpie dan bij nu!

## Slide 4: 2. Typenummers
1956 – 1966: L3X71T
1966 – 1980: 90AL800
1980 – 1990: D2122
1990 – 20??: AE3625

## Slide 5: Na-oorlogs en variant
BX594A, B5X94A: positiewissel rond 1956
Letter: Soort B=tafelradio, L=portable
Cijfer: Luxe-klasse
Letter(s): Landcode X=Benelux, F=Frankrijk
Cijfer: Jaar
Cijfer: Volgnummer (5 is export)
Letter(s): Voeding A=wissel, T=transistor, U
Sharpie: L3X71T

## Slide 6: Volgnummer 5: Tropenradio
L4X00T, 1960
LMKK
Stationsnamen
L4X95T, 1959
MKKK
Freq / golflengte

## Slide 7: Jaren zestig en zeventig
22RS274 (1967), 50IC361, 90AL800 (1980)
Twee cijfers: Ontwikkelcentrum
Letter: ??
Letter: Soort bv L=portable, F=meubel
Cijfer: Luxe-klasse
Cijfer: Jaar
Cijfer: ??

## Slide 8: Jaren tachtig: D-nummers
D (ook: F, …)
Cijfer: soort ding
Cijfer: Luxe-klasse
Cijfer: Jaar (ca.)
Cijfer ??
Philips D1720 (1980)

## Slide 9: De soorten (NVHR Db)
D1: Zakradio
D2: Draagbare radio
D3: Klokradio
D4: Klokradio
D5: Grammofoon
D6: Cassetterecorder
D7: Radiorecorder

## Slide 10: Philips D1028 (1982)
LG zakradio
150-255kHz
10,5cm hoog
6 Tr + 2 Di
LS 0,25W

## Slide 11: LG: Luxemburg-Effect
Geluid van Luxemburg 234 op Inter 162
162 staat leeg
Tbv klokken
Lx 234: 1500kW
Eur1 183 gestopt!
LG totaal 13 kanalen

## Slide 12: 3. Portables jaren 80 herkennen
Vormgeving
Voeding
ICs
Banden

## Slide 13: De Radio van Hendrik Groen
90AL590, 1979
14 trans
4 band LMKF
Netvoeding
Spriet weg!
Discrete bouw
Lompe knoppen

## Slide 14: Jaren zeventig afsluiten: 90AL800
1980, 17 transistors, discreet op grote print
Fijnafstemming
Ruitertjes FM
LEDs voor band

## Slide 15: Vormgeving jaren 80
Military look was passe (Hendrik Groen)
Sobere grijze of zwarte kastjes
Kleurrijke strepen of bediening
Functioneel uiterlijk
Metallic plastic, beetje sleets

## Slide 16: Achterkant
Meestal zwart
Batterijvakje: 4xAA of 4xC
Antenne, soms weg: U-op-I of I-op-U
Netaansluiting
Oortelefoonaansluiting: Geen ringmoertje
Bandschakelaar: Onhandig!

## Slide 17: Voeding
Portables kunnen uiteraard op batterij Meest AA of C
Vaker gebruikt op lichtnet! Ingebouwde voeding met los snoer C7 Bruingoedjargon: 8-je
Jaren zeventig: alleen batterij
Jaren negentig: externe voeding (DC in)

## Slide 18: Halfgeleiders: allemaal ICs!
Jaren 60/70: veel losse transistortjes
D2243: TDA1220, TBA820M, 2 tr, 4 di
Typisch
  HF IC
  LF IC
  Extra amp, rect, stabilisatie
Werkt wel als gewone superhet!

## Slide 19: Banden: MG en FM standaard
Rond 1970: MG en LG, soms KG (90RL210)
Jaren zeventig: minder LG, meer FM Limbo D2010 
Vanaf 1978 alles FM!
“Door afschakelen MiddenGolf moeten veel mensen hun toestel opeens weggooien”

## Slide 20: Klassen 0, 1, 2 (tweede cijfer)
D2000, D2010
  MG/FM, net
  D2130 ook maar groter
D2122
  LW
  Toon (Pot+C)
  Groter
D2214, D2243
  Vier banden

## Slide 21: Klassen 4, 6, 8
D2412, 1981
  L, M, F
  Varicap, 4 presets
D2615, 1981
  L, M, T(2.3 – 7.3), K, F
  Fijnafst, LEDs
  Hoog, Laag, Vol
  2xLS, 700mW
D2813, 1981
  3W, 3xLS, 6 batt

## Slide 22: Wereldontvanger D2825
F/L/M/6xK
Batterij 5xAA
1 LS, 1000mW
Geen 230V maar DC plug

## Slide 23: 4. Tropenband: Tussen M en K
LG alleen in Europa, TB alleen in Tropen: Waarom radio met LG en TB?
MiddenGolf schaal tot ca 1,6MHz (180m)
KorteGolf begint bij ca 6MHz (50m)
Wat gebeurt daar tussenin?

## Slide 24: Tussen Midden en Kort
MG tot 1600k, KG vanaf 6M
Op KG stukjes voor Omroep en Amateurs
Daartussen: vroeger P2P communicatie, nu ???

## Slide 25: Naam Visserijband: Scheepstelefonie
Tussen 1800 en 2800 kHz op Noordzee
Werd rond 2007 nog (sporadisch) gebruikt
Luisteren bij storm
Zendertjes ca 30W
Nu afgeschaft!

## Slide 26: Mijn interesse: Sloper Troper
Sloopradio voor proef digitale afstemindicatie
8 buizen ~1956
Tr: 1,6 – 5 MHz
80m, 160m, 60m, 75m, piraten

## Slide 27: Tropenband
MG storingen rond evenaar
Grote landen: Brazilie, Indonesie, India
Bereik van zenders: 1500 tot 2000km

## Slide 28: Buitenbandse stations
Weer 5450U, 5505U
Number Stations
  The Buzzer 4625
  The Pip 3756
Web: Priyom.org
Waarschijnlijk meest spionageberichten
Dodemansknop? Uitval triggert atoomaanval?

## Slide 29: Philips Tropenradio’s
Geschikt voor 120, 90, 75 en 60m
Gat tussen 41m en 31m
Afstem-C kan verhouding ca 1 op 3
KG vanaf 9, loopt verder door t/m 13m

## Slide 30: Tropenontvangst
Omroepzenders hier niet te horen
Voor amateurs is EZB vereist
Op 75m Europese omroep (Du, 3x)
Ongeveer drie stations op TB?
Gepriegel

## Slide 31: 5: De D2243 (en D2214)
D2243: Tropenversie van D2214 (LMKF)
Schaal: 2.3 – 7.3 kilohertz
Bandschakelaar achterop
TDA1220 (RF), TBA820M (AF), 2 tr, 4 di

## Slide 32: Klacht: Brommetje
Zoon wil luisteren in bed, D2243 meegegeven
Retour, “Zoemt” zacht!, D2010 mee
D2243 stuk of normaal?
Snaar in kast
LS klein!

## Slide 33: Documentatie
NVHR.nl (uiteraard!)
RadioMuseum.org, elektrotanya.com
DocTSF.fr
  Veel Franse toestellen
  Veel Philips, speciaal LG

## Slide 34: Wat was het niet?
Defecte voedingselco
Defecte ratel-C
Strooiveld van voedingstrafo
TBA820 bromcompensatorelco
Te hoge stroomafname
Speakerverstijving: meer laag??

## Slide 35: Oplossing: Rep of Mod?
Twee voedingselco’s parallel
Geen actieve stabilisatie
R van 20Ω, klaar!

## Slide 36: Sluipverbruik
Schakelaar en zekering in laagspanningsdeel
Eerste elco altijd onder spanning
Trafo trekt circa 1W, jaarlijks 9kWh (a 2€)
Radio was 1€ op rommelmarkt (3 gekocht)
Radioverzameling aansluiten via schakelaar!

## Slide 37: Verbruiksmeting
Model | Uit | Zacht | Hard
D2000 Limbo | 0,6 | 0,9 | 1,0
D2130 | 0,6 | 0,9 | 1,1
D2122 | 1,3 | 1,5 | 1,6
Grundig 225 | 2,4 | 3,0 | 
Hurricane | 0,3 |  | 
90AL800 | 1,4 | 3,8 | 5,0
Grundigs zijn veel duurder!! (1,5 – 2W)

## Slide 38: Aanpakken die vampier!
Schakelen in snoer
9V SMPS

## Slide 39: 6. Luxe 9, PLL dubbelsupers
Bekend: D2999, Tafelmodel
Ook: D2935, Portable
Iets simpeler maar grotendeels gelijk

## Slide 40: Een hoge eerste MF
MF1 is 55000kHz: Spiegelfrequenties luchtvaartband
Kristalfilters op 1e MF
MF2 is 455kHz
Spiegelstoringen onmeetbaar

## Slide 41: Afstemming PLL
Eerste LocOsc is PLL, digitaal gestuurd
Veelvouden van 1kHz
Afwijkingen onmerkbaar klein
Vgl Satellit 2100: Dit veel beter!

## Slide 42: Verschillen D2935 vs D2999
Vormfactor: portable vs base
Geheugens: 9 ipv 16, geen klokje
Luidspreker: 1 ipv 2
Antenne’s: klem, niet schakelbaar
RF regel: alleen SSB
Minder knoppen
Zwak punt D2935: Front barst door UV licht

## Slide 43: Deze D2935
Van eerste eigenaar, Winfried
10 okt 1987 bij Mikro Electro Goes
Prijs Fl 549, Sony ICF7000D ingeruild
Groter SSB knopje
Bonnen en originele boekjes
Zwak punt: Front barst door UV licht

## Slide 44: 7. Na de jaren 80
AE3625, 1994
Klein en zwart
PLL
DC 6V of 4x AA
Spriet + ferriet
FM, presets
Nog steeds single conversion superhet

## Slide 45: Wat hebben deze radio’s NIET?
PLL afstemming, directe frequentie
Automatische zenderinstelling
Dubbelsuper
Stereo
Searching, Scanning
RDS, DAB+, DSP, MP3
Accu, zonnecel

## Slide 46: 8. Luisterproef: Alles proberen!
Caroline 648kHz, Praag 954kHz
Paradijs 1467kHz
Piraten 1611-1660
75m station: 3955/75/85/95
41m, 7200-7500kHz omroep
Luxemburg effect (geluid 234  op 162)
Kwaliteit van FM

## Slide 47: Klaarzetten
Sharpie, Hurricane
D2000, D2010
D2122, D2130
D2243
D2935
AE2300
Schema D2214
Boekjes D2935
Wattmeter
C7 snoeren
Verdeelstekker