## Slide 1: Raamantennes: Bouw en Gebruik
Gerard Tel
LC-Kring, 12 mei 2021, om half acht

## Slide 2: Wat gaan we doen vanavond?
Antennetheorie en begrippen
Raamantenne gebruiken
Peilen met Raam
Opletten bij constructie
Berekeningen met LoopAnt Excel
Mijn antenne’s

## Slide 3: 1. Antennetheorie
Wat doet een antenne
Soorten
Magneetantenne’s
Aandachtspunten bij bouw

## Slide 4: Antenne: Energie omzetten
Van Links naar Rechts: Ontvangantenne
Van Rechts naar Links: Zendantenne
  Is hetzelfde als ontvangantenne
  Gaan we het niet over hebben
Energie in de lucht:
Electro-Magnetische
golven
Energie in de radio:
HF Wisselspanning en -stromen

## Slide 5: Electrisch of Magnetisch
Electrisch veld: Geleider, vrije lading
  Draadantenne buiten toestel
  Plaatantenne op binnenkant kast
  Spriet of dipool: resonant Afmeting afhankelijk van golflengte
Magnetisch veld: Spoel
  Raamantenne
  Ferrietantenne

## Slide 7: Stralingskarakteristiek Spriet
Rondlopen met zender
Per richting effect
Ronddraaien van antenne

## Slide 8: Stralingsdiagram: Gain en Null
Werking niet in alle richtingen gelijk
Sterke richting: GAIN
Zwakke richting: DIP of NUL (NULL)

## Slide 9: Eigenschappen Magneetantenne
Sterk richtingsgevoelig, mn DIP
Laag uitgangssignaal
  Extra versterking bv EF80
  Gevoelige ontvanger
Afgestemd, extra selectiviteit
  HF kring, weinig winst
Geen (lage) reactie op E-veld
  Ongevoelig voor storing (??)

## Slide 10: Raamantenne, Theoretisch
Reactie cos(a):
  Veldlijn
  Magnetische as
Geen reactie als zender in richting van as
  Raam: recht op vlak
  Ferrietstaaf: verlengde
Zender
As
Veldlijnen

## Slide 11: Raamantenne, Practisch
Nul nooit absoluut
  Antennewerking: reactie E-golf
  Ruimtegolf KG
Niet symmetrisch
  Imperfectie in constructive
Raam vs Ferriet

## Slide 12: Raamantenne, met AGC
Dichtsmeren AGC
  Regelbereik enorm!
  Vaag ruisje bij DIP
  Interne antenne te schakelen?
Direction Finder: hand gain

## Slide 13: Basisprincipe: LC-kring
Resonante LC-Kring
Afstem C & Open L
Koppeling radio:
  Antennekring
  Eigen ferrietstaaf
  Koppelspoel Populair, ook in vele KG antenne’s Evt aftakking van hoofdspoel

## Slide 14: Energie uit omgeving bundelen
Radio’s in raam kunnen harder gaan
Radio’s naast raam kunnen zachter gaan
Even voordoen!
Zoek zender (slechte ontvanger)

## Slide 15: Storing: E of M golf?
Philips Service Maandblad 1950: Over raamantenne voor BX290U
In principe: altijd E en M, en ook in constante verhouding
Alleen zeer dicht bij zender kan E of M overheersen (hoe dichtbij?)
Dus alleen lokale E-stoorbronnen worden onderdrukt door M effect

## Slide 16: Aanvoer Vertikaal of Horizontaal
Op KG is raam al nadelig bij enkele meters
BX290U: KG plaat!
C of L?
Hoge i/l tov. a geeft M

## Slide 17: E vs M in 2021?
Tegenwoordig: Centraaldozen in plafond
Stoorbronnen (adapters) gevoed via hoge lus
Waarschijnlijk daarom: nu meer M tov. E door lokale bronnen
Bevestiging : Adapters op raamantenne
Bevestiging : Zonnepaneel op raamantenne
Nader onderzoek??
WEL voordeel: richtinggevoeligheid

## Slide 18: 2. Raamantenne gebruiken
Vroeger Tweeknops-afstemming, Nu: drie-”Knops”!
Ontvangen in 3 stappen
  Zet ontvanger op frequentie: digitaal dus meteen goed afgestemd
  Zoek ruis PIEK met antennecondensator
  Zoek ruis DIP met antennerichting

## Slide 19: Demo: D2935/TelRaam
MW, veel te horen
Bereik TelRaam: ca. 500 – 2000kHz
  Piraten, 160m hams
Attenueren (dx/loc)
Na 2 a 3 kanalen surfen: bijregelen!
Satesausdeksel tegen handeffect

## Slide 20: Gelegenheidsantenne (Grimeton)
Hugo Sneyers (B)
1x1m, 110wik, 17,2kHz

## Slide 21: 3. Peilen
Peil op NUL, niet op MAX!
Boek 1922
Op schip: bekende bakens
Op kust: Signaal van schip

## Slide 22: Peiling Groot Nieuws (1008kHz)
21/11/17: Zeist 21
28/11/17: Z’dam 96
Kruispunt Flevoland

## Slide 23: Veldwerk
Zeewolde Vogelweg
6/1/2018
Kruispunt op 1½km

## Slide 24: Peilstation 1930
10x10m in speciaal gebouwtje
Richting 0,3 graad
Midden Noordzee: ca 1km

## Slide 26: 4. Opletten bij constructie
Lage “antennewerking”: reactie op E-golf
Inductantie van spoel (icm Afstemcondensator)
Eigencapaciteit van de spoel
Impedantie voor koppeling

## Slide 27: Tegen Antenne-effect
Symmetrie: tegenwerkende antennedelen
Afscherming

## Slide 28: Eigencapaciteit
Paracitaire capaciteit tussen windingen
Niet in 1 getal uit te drukken
Verkleint afstembereik
Maatregelen
Windingen van elkaar af

## Slide 29: Bouwen met afscherming
Poging met 25-aderige kabel (printerkabel)
Afscherming: aarden en onderbreken
Resoneert niet
Poging mislukt 

## Slide 30: Impedantie voor koppelen
Karakteristieke Impedantie: ZL = ZC
Opslingering, Kwaliteitsfactor Q bv 50 tot 80
Seriekring: RS = Z / Q
Parallelkring: RP = Z . Q
Te hoog of te laag!
Koppellus

## Slide 31: 5. Berekenen: LoopAnt
Excelmodel LoopAnt.xlsx
Gele velden: gegevens antenneproject
Witte velden: formules!
Uitkomst: aantal windingen
Maar niet heel precies!

## Slide 32: Formules gebruiken in Excel
Elke grootheid in een cel bv C9
Excel: “richting” van de formule vast
  Resonantiefrequentie f = 1 / 2π √LC
  Inductie van spoel L = 1 / (2 π f)2 C
  Capaciteit van condensator C = 1 / (2 π f)2 L

## Slide 33: Gebruikte formules
Golflengte λ = c / f
Resonantie f = 1 / 2 π √LC
Oppervlakte A = π/4 d2 (of d2 bij vierkant)
Omtrek O = π d of 4d
Draadlengte W = N O
Mid freq f = (fmin + fmax) / 2
Impedantie Z = 2 π f L of 2 π f / C

## Slide 34: Inductie van korte spoel
Benaderingsformule Rayleigh
Wikkellengte l
Diameter d
Factor ρ = ln(4d/l) -½ + (b2/8d2) (ln(4d/b) + ¼ )
Inductie L = µ N2 ρ d/2 (ronde spoel)

## Slide 35: Resultaat: LoopAnt.xlsx
Kies Engels of Nederlands
Gele waarden invullen
Eventueel aanpassen voor gehele N
Voordoen
Platte spoel: d van middelste winding

## Slide 36: Spatiering en Fixering
Draadlengte berekend, ruim nemen
Strookje met streepjes
Fixeer met smeltlijm

## Slide 37: Resultaat RaamAnt
Behoorlijk onnauwkeurig!
  Kleine afstemcapaciteit niet precies bekend
  Eigencapaciteit van spoel
  Benaderingsformules voor inductie
Dus vaak nog winding erbij of eraf
Maar: geeft wel goeie eerste benadering

## Slide 38: 6. Mijn Raamantennes
TelRaam voor MG
Tecsun AN-100
80m Loop voor TB
E2 (Europe Square) voor KG
(MW Loop 1995, van gegeven ontwerp)

## Slide 39: TelRaam
Gebouwd in 2003 met dochter 1m24
Was kristalontv, dwz met detector!
500 – 2000 kHz
Raam 45x45cm
Wikkel 13 + 2
Schijf tegen handeffect!

## Slide 40: Tecsun AN100
Kopen bij Ali, 25 euro
Uitgang of magnetische koppeling
MG 480-1600
Wikkel 30 + 3
Doet minder dan TelRaam
Nu bij HenkW

## Slide 41: Gerards 80m-Loop
Ontwerp: LoopAnt
Doel: 80m en hoger met 50pF cap
Werd: 4200kHz!
L klopt maar C niet
AM sectie erbij:
  1400 – 6000kHz
  4200 – 7000kHz
Draaibaar

## Slide 42: Peilen zonder kompas?
Kompas onnauwkeurig
Je huis staat vast!
Schaalverdeling op antenne
Log Piraten (1610-60)
  Freq en richting
  Terugvinden

## Slide 43: Europe Square E2
Test LoopAnt.xlsx voor vierkant
Antenne werkt goed: beter dan KG spriet
Banden 49m – 25m
Simpel ding
Ziet er niet uit
Sokken erin!
Onderdrukt zonnepaneel

## Slide 44: Conclusies
Makkelijk en leuk om te bouwen: Veel variatie mogelijk
Gebruik: Extra afstemmen en richten
Ontvangst beter dan ferriet of spriet
Langdraad niet altijd te verslaan
Peil-effect

## Slide 47: Meenemen
TelRaam, 80m, E2
RCA, BX210U
Satellit 2100
Sony ICF
Landkaart, peiling
Windroosblad
Artikel Philips
LoopAnt.xlsx