## Slide 1: De Tropenband
Gerard Tel
LC-Kring, 13 April 2022 om 19.30

## Slide 2: Wat zit er tussen 1600 en 5800kHz
Visserijband
Tropenband
Toestellen en knutselwerken
Wat is er te horen?

## Slide 3: 1. Visserijband
Verkeer van Noordzee-scheepvaart
Onderling en met kust
Geen echte “band”: niet geheel toegewezen
Modulatie: eerst AM, later USB
Vermogens 30 – 100W, goeie propagatie!

## Slide 4: Ajax A25 (1975)
Scheepszender
Op 12V (~10A)
PL508 / 1625 (tot ca. 40W?)
Kristallen: 9 tx
Ontvangt SSB

## Slide 5: Sticker met frequenties bovenop
Nood: 2182
Antennespoel

## Slide 6: Mobiele Radiocommunicatie (2006)
3 kHz raster, ~ 120m band
3 kHz raster, in 90m band
Stemmen 8/4/22

## Slide 7: Op land luisteren?
Ontvanger 1700 – 3000 kHz: Visserijgolf
Pye T19D heeft 1,5-4,0MHz
  Trawler Band (TB)
Vanaf jaren zeventig: EZB
Steeds meer VHF / Satelliet
In 2007 nog gehoord
Scheveningen opgedoekt in 1998

## Slide 8: BX620A (1952)
Ad: Visserijband en Amateur
Gespreide 50m
KG vanaf 41m
L/M/V/49/K
Voor emigranten: BX616A, M/T/4K

## Slide 9: 2. Tropenband
Ander gebruik dan LG/MG of KG
  LG/MG: Regionale en nationale omroep
  KG: Internationale informatie, gericht op buitenland of ander continent
In tropen: veel onweersstoring op MG/LG
TB: Nati/Regionale omroep in tropenlanden
  Zenders zelden in Nederland te horen, door propagatie en richting/frequentie

## Slide 10: Tropenbanden: 120, 90, (75,) 60m
Omroep voor regional & national programma
Banden 120, 90, 60 in tropenzone
Bereik van zenders: 1500 tot 2000km
Grote landen: Brazilie, Indonesie, India

## Slide 11: Tropenband-ontvangst in NL?
Gebruik daalt
Zenders hier slecht te horen
75m: Europees
Schaal Philips BX645U

## Slide 12: Philips in Tropen
Ad van nvhr.nl
Expats in de Oost en West (Shell)
Vaak dure toestellen
BX665X, 1946
EF22, 2x ECH21, EBL21, AZ1, EM4

## Slide 13: 3. Toestellen en bouwsels
Toestellen algemeen
Mijn eigen toestellen
Bouwen: antennes

## Slide 14: Kenmerken Tropentoestel
Tropenband (120m, 90m, 75m, 60m)
Geen Lange Golf: is Europees dingetje! Ook Amerika (N & Z) heft geen LG
Voeding uit accu (V)
Vochtbestendige onderdelen (Tropicalised)

## Slide 15: Boomgrens, banden en buizen
Kl | Continentaal | Tropen | KG | Eind
4 | BX480 A/U, BX490A, BX491U | BX485 A/AV/U/V BX495 A/U | 4 | 1
5 | BX580A BX594A | BX505 A/AV/U | 4 | 1
6 | BX660X BX680 A/U BX690A | BX645U BX665 BX695A | 6 | 2
Hout
Vierde
koninkrijk

## Slide 16: L en T: zag je weinig, BX505AV
LW en TB
AC en Accu (AV)
EL42, zuinig
Schakel lamp en LS
Marketing voor scheepvaart ook!

## Slide 17: Radio’s met Lang en Tropen
BX998A (1955)
A6X38AT (1964)
50IC361 (1971)
90AL800 (1980)

## Slide 18: Plano’s B6X34A en B5X23A/02
Visserij als optie
Geen knop

## Slide 19: Philips Tropische Bandindeling
Geschikt voor 120, 90, 75 en 60m
Let op KG-gat tussen 41m en 31m
Afstem-C kan verhouding ca. 1 op 3
Maak KG1 vanaf 120m band t/m 41m
Maak KG2 vanaf 9, loopt verder door t/m 13m

## Slide 20: Vergelijk Philips D2214 en D2234
D2214: FM, MG, LG, KG (5,8 – 16 MHz)
D2234: FM, MG, KG1 (2,3 – 7,3), KG2 (9,5-22)
Schaal zegt kilohertz
41m band is verplaatst
  Was 7100 – 7300
  Is nu 7200 – 7600

## Slide 21: Volgnummer 5: Tropenradio
L4X00T, 1960
LMKK
Stationsnamen
L4X95T, 1959
MKKK
Freq / golflengte

## Slide 22: AE3405, suffix /20 of /23
Dubbelsuper, 9xKG, FM, MG, 2xAA
Versterker Stereo (earpiece) of Brug
/20 heeft LG, /23 heeft TB (2,29 – 5,20 MHz)

## Slide 23: Een Reuzen Uutje: BX645U (1954)
MG, TB, 4x KG, geen LG
7 buizen
Fijnafstem, niet op TB
LCK 11 mei

## Slide 24: Erres Tropentoestel: cijfer erbij
RA653 heeft FM, LG, MG, KG
Hybride: 6 Tr, 6 Di, 1 ECL86
RA653.1 heeft MG, 3x KG
Fijnafstemming
Ferrietstaaf
Jaar?

## Slide 25: Bereik Ferriet?
M en K3 op ferriet
  Ontv voor, achter
K1 en K2 op raam
  Ontv links, rechts

## Slide 26: Grundig Satellit 2100
Tropenband is KG1 en KG2
Werkt hier als enkelsuper
Antenne: spriet (of extern)
LCK juni 2021

## Slide 27: Best: Communicatie-ontvanger
Digitale aanwijzing en BFO
Gevoelige ontvangst zonder spiegels
Externe antenne

## Slide 28: Zelf maken: Raamantenne
Zwakker dan draad, betere S/R verh.
Diameter 13cm (CDs)
16 wikkelingen (2,8cm)
Afstem-C 265pF (40pF)
Neusje wijst “null”
1400 – 6000 kHz
Tecsun: beter dan spriet of 20m draad

## Slide 29: Sjiek koffertje
Portable mee op reis
Spullen in koffer (oplader, antenne, ..)
Koffer ook raam
5 wdg, 15x15 cm, 200pF
3,1 – 11 MHz
Koppelwinding:

## Slide 30: 4. Wat kun je horen?
Piraten rond 180m en 76m
Amateurs 160 en 80m en … …
Omroepbanden 120, 90, 75, 60m
Number stations, Buzzer
VOLMET
Ruispieken
Nachtband!

## Slide 31: Piratenzenders
Boven MG: 1610–70 kHz (180m)
Soms 3900 – 3950 kHz (76m)
Soms rond/in 60m band
Erop “jagen” leuke sport, QSL kaart/mail
180m: Levenslied, Polka, Piratenmuziek
76/60m: Golden Oldies
(Besproken in Piraten-lezing, februari 2022)

## Slide 32: Extra zenders in oorlog?
Op 21/03/2022 om 20.00, 4650 USB
Oekraiense zender die plaatjes draait
  “Bayraktar”

## Slide 33: Amateurbanden
80m band: 3500 – 3800 kHz: veel verkeer
  Rondes, gesprekken over weer en gezondheid
  Soms CQ Contest
  Nederlands, Duits, Engels, Frans, Italiaans
  Zondagmorgen AM op 3705
160m band: 1800 – 2000 kHz: weinig verkeer
  Gesprekken over zendtechniek
  Vrijwel alleen Duits
Besproken in SSB-lezing (september 2021)

## Slide 34: Nieuw!! Nu amateurs op 60m!!
Hoor amateurgesprek op 5363 en 5399 ??
Nieuwe amateur “band”: 5MHz of 60m
Toewijzing vanaf 2017, per land anders
USB, kanalen, tot 10/25W
Bakens voor propagatie-onderzoek
  LX0HF, Lux, 5205kHz, 5W (toon en morse-id)
  DRA5, 5195

## Slide 35: De omroepbanden
120m: 2300–2500 kHz
90m: 3200 – 3400 kHz
75m: 3900 – 4000 kHz
60m: 4750 – 5050 kHz
Gebruik short-wave.info voor uitzendingen
Zeer moeilijk te ontvangen!
  Zijn niet op Europa gericht

## Slide 36: 120m: Drie zenders bestaan nog
Pyongyang 2350 (5kW)
WWV 2500 Colorado, WWVH 2500 Hawai
Ontvangst in Nederland vrijwel uitgesloten
Sept 2021 in Barrie (Canada): WWV vaag gehoord (2400km, 2,5kW)!
Tijdzender: secondepiepjes, stem zegt tijd Was te horen maar niet te verstaan

## Slide 37: 90m
Ca 10 st, wisselt
Kans
  Soms 2
  Of 3 ??
Avond
  Afrika
  Azië

## Slide 38: BDXC Bulletin, oktober 1971
2022: 1x 90m in 4 maanden! 

## Slide 39: Succes in de ochtend
Hele Atlantische Oceaan donker
Overcomer Ministery, 3215kHz
  9 maart 2022, 6.30, 80m-loopje
  Klanken/stem herkenbaar, niet verstaanbaar
  Nashville, 100kW, 7000km
CHU Canada, 3330kHz
  9 maart 2022, 6.34, 80m-loopje
  Tijd (5.34) te verstaan
  Ottawa, 3kW, 5700km

## Slide 40: 75m: Europese omroep
Duitsland: 3955, 3975, 3985, 3995
Ook soms: Kirgizië, China, Korea
Op 3985: Radio Belarus (Eng, Du, Fr, Sp) ??
Shortwaveservice, Kall-Krekel
Rohde & Schwarz, 1kW, 5 stuks

## Slide 41: 60m: Azië, Amerika
Stations: veel, ver, vaag
Ontvangen: TOM 4840, WWV 5000, China 4800
Piraat: Mystery21 rond 4870
Oekraine 4650U

## Slide 42: Numbers stations
Reeksen getallen of letters
Boodschappen aan spionnen/infiltranten
The Buzzer 4625
  Zoemer sinds 1976
  Soms getallen (Rus)
unid 4725U
  Letterreeksen
  Geen marker meer nodig

## Slide 43: Waarom Numbers Stations?
Spion kan lokaal radiootje kopen
Communicatie snel en niet te traceren, itt post/telefoon
RAFTER: Luister op f+452kHz naar LO
Rafter Demo: NL spion met Hurricane
4625+452 = 5077

## Slide 44: Succes van Rafter
Vliegtuig voor Airborne Rafter boven Londen, 1958-63
Geheim, CIA pissig
Duur, weinig succes
Counter-Rafter: zilverpapier!
Gestopt ~1963

## Slide 45: VolMet: Vlucht Meteo
Koele vrouwenstem, weer-info vliegvelden
Gaat 24/7 door: ideaal voor condities peilen
Shannon 5505 3413 (alles USB)
RAF 5450
Scheepvaart 1650U (Fra)

## Slide 46: Ruis, Digitaal, stoorzenders
Diverse digitale diensten
  Ruis, scherp begrensd in tijd en frequentie
  Met modems herleiden tot bits  Waarschijnlijk versleuteld 
N.Korean Jamming 4450, bliepjes 4470
Zie spectrumoverzicht van SDR

## Slide 47: Tropenbanden?

## Slide 48: Conclusies
Frequentiegebied 1600 – 5800 kHz
  Rol voor Scheepvaart vrijwel uitgespeeld
  Rol voor Tropenomroep afnemend/irrelevant
  Rol voor Amateurs/Diensten/Spionnen/Piraten
Radio voor Tropenband kopen?
  Heel gevoelig, afstemming exact, SSB
  Geen ouwe buizenbak, beter moderne digi
Bouw er een raamantenne bij

## Slide 49: LC-Kring 11 mei 2022
Philips BX645U
U-toestel 1954
M, T, 4xK
Geschiedenis
Schema
Herstel

## Slide 50: Klaarzetten
Rossia 303
Tecsun + 80mLoop
Rafterproef: Hurricane
Erres RA653.1
A6X38AT
D2603 & D2234
AE3405
E3