## Slide 1: De Zanger aan de Wand: Erres KY107 (1930)
Gerard Tel, Zeist
LC-Kring 11 nov 2020 om 19.30

## Slide 2: Ontvangen in de jaren 20
Zenders (Idzerda 1919, omroepverenigingen)
Rond 1920: zelfbouw
Installaties in handel
Kan dat niet
iets netter?

## Slide 3: Erres K (1923) en KS (1927)
Buizen in het toestel ipv buitenop

## Slide 4: Van installatie naar meubel: 1930
Alles in 1 kast: (voeding en LS)
Mooi meubel
Plat, compact
Otto van Tussenbroek
Oplage ~2400 (Gidi Verheijen)

## Slide 5: De schuuropruiming (2013/4)

## Slide 6: Geschiedenis van toestel?
ALS AANDENKEN AAN MIJN LIEVE MOEDER
Diddens & v Asten,
Dekenzak,
ca 1965-70

## Slide 7: Eerst een veilig netsnoer
NVHR beurs
3-aderig!
Antenne

## Slide 8: De onthulling (14 mei 2014)

## Slide 9: Toen radio nog simpel was …

## Slide 10: Schemadetails
Spanningscaroussel? Voor 110V andere kopen
Geen netschakelaar: stekker
Roostervoorspanning: C- uit smoorspoel
Volumeregelaars, waarom?
HF regeling in katode B1 (R1)
Terugkoppeling (C15)
Afstemcondensators niet gekoppeld
Band wisselen: spoel half kortsluiten

## Slide 11: Schema van de Erres KY107

## Slide 12: Detectie: Eèn helft versterken
RF component: terugkoppelen
AF signaal: naar L3

## Slide 13: Condensatorblok (voeding)

## Slide 14: Vullen met elco’s

## Slide 15: Voortrap repareren
Geen geluid
Spanningen?
Kat B1 = 184V: R1 breuk
Contact geoxideerd

## Slide 16: Kast: niet lakken maar wassen!
Kast vuil (vet, nicotine)
Heet water, soda
Licht schuren
Was

## Slide 17: Versleten buizen
Geluid klinkt erg vervormd
Meting eindbuis: 7mA (ipv 20mA) Conclusie: versleten!
Nieuwe C443 besteld (39€)
Door hogere stroom zakt B+ in Conclusie: gelijkrichter versleten
Nieuwe 506K besteld (27€)
Radio werkt goed. Goed genoeg?

## Slide 18: Nu gaan we even luisteren
Ontvangst 540kHz, 1467kHz Op MG is nog veel te horen

## Slide 19: Hoe hoort het eigenlijk?
Ontvangst verrassend gevoelig en selectief
Spraak verstaanbaar, muziek genietbaar
Maar … muziek klinkt toch wel duidelijk overstuurd
Antenne verzwakken helpt niet
Hoe klonk het in 1930?
NFOR: Huidige modulatiediepte (bijna 100%) is te sterk voor roosterdetector

## Slide 20: De Ottozender
Kristalgestuurd
Digitaal PLL
9kHz raster
Bereik 10-30m
Bouwpakketje
Bromgevoelig

## Slide 21: Mijn 675kHz station
FM zenders afstemmen
MP3 speler of PC out
Draad 20m
Huis en tuin

## Slide 22: 1000kHz: Ruysdael AM
Minizender van AliEx (€ 10,90)
BT/MP3/FM unit erin
Draad ca 6m
Harmonischen voor TB/KG

## Slide 23: Uitnodiging Eeuwfeest
Op 14 nov 2030 mogen jullie komen luisteren
Is Corona dan voorbij?
Doet hij het dan nog wel?
Zijn er nog stations?
Zijn er nog buizen?

## Slide 24: Eindbuisproject: PC443
Vervangen door andere buis?
  Gloeispanning 4V
  Plaatimpedantie 10k
  Er moeten er nog veel zijn
Een PC86 kost maar 2€ en voldoet!
  Steilheid: 13mA/V (C443: 2mA/V)
  Rooster: -1,5V (C443: -20V)
  Stroom: 10-12mA (C443: 20mA)
Spanningsdeler:
  Gelijkspanning ca 10x verzwakken
  Signaal ca 6x verzwakken

## Slide 25: Een weerstandje
Voor gelijkspanning telt R6 mee
T2 is 50k, R6 is 100k
Ra is 47k, Rb is 23k

## Slide 26: Testopstelling

## Slide 27: Alles in een buisvoet proppen
Gekregen van Ph van Apeldoorn

## Slide 28: Eerdere lezingen Erres KY107

## Slide 29: Zeldzaam? Ca 30 à 40 in Ned

## Slide 30: Stereo? Met 2 Ottozenders!

## Slide 31: Bedankt voor je aandacht
Mooie radio, gratis gekregen
Onderdelen ca. 10€, buizen 66€
Kan wel 100 jaar worden!
Radio’s verzamelen: Plezier met afgedankt huisraad!

## Slide 32: Klaarzetten
Erres + antenne
Golfrekker 675 aan
Ruysdael 999 aan
Erres onderdelen
Ottozender