## Slide 1: DAB+ Antenne’s
Gerard Tel, Radiocafe 05/02/2019, LC-Kring 09/12/2020

## Slide 2: Wat gaan we doen?
Wat is DAB+
Antennetheorie: Dipool
Henks DAB+ Avonturen
Opzet experiment
Woud van antenne’s
Resultaat en stroommeting

## Slide 3: 1. Wat is DAB(+)
Vervanger van FM, sinds 1993(2005)
  Hoge kwaliteit in gering spectrum
  Digitaal: Geen storing, wel tekst en andere info
Tientallen zenders te ontvangen
  Per 8 à 12 op 1 kanaal: multiplex
  Ruimte voor 300+ programma’s: doelgroep
  Single Frequency Network (verhaal Haarlem)
  Geen freq onthouden: menu/lijst

## Slide 4: Adaptatie slecht! Klachten:
Energieverbruik “hoog”
  Portable 0,6W (BX439B: 1W)
  Batterijtje snel leeg
Afbouw AM / FM / DAB
  Toestellen onbruikbaar
  Software-upgrade
Compressie, Programmering
Dekking nog niet overal: Betere antenne!

## Slide 5: Mijn ervaring: Fantastisch
Aanbod 60 zenders!
Radiootje Akai 2015
  Power, Vol, Zenders
  Klein maar klinkt super
  Nooit storing
  Adapter 0,1W (OFF)
Sony 2017
  5x voorkeuze
  Klokje

## Slide 6: Super-DAB+-setje
L’AMiGo met USB-voeding erin
Biervat-antenne
Akai radio
3.5mm naar banaan:

## Slide 7: 2. Antennetheorie: Dipool

## Slide 8: Wat moet je weten?
Waarvan hangt het antenneontwerp af?
Vier parameters

## Slide 9: Wat moet je weten?
Waarvan hangt het antenneontwerp af?
Vier parameters
  Frequentie / Golflengte
  Polarisatie (H of V)
  Richtingskarakteristiek
  Bandbreedte

## Slide 10: Eigenschappen van radiogolf
Frequentie TV band III: 174-230MHz
  8 kanalen 5 t/m 12 van 7MHz breed
  Nu 32: 5A 5B etc tot 12D
Polarisatie: Vertikaal
Richting: Rondom
Bandbreedte: bereken Hoog / Laag
  FM 108/88 is 1,28 (oud tot 100: 1,14)
  DVB 790/470 is 1,68
  DAB 230/174 is 1,32

## Slide 11: DAB Antenne’s (Ontvangst)
Vertikaal dus rondom gevoelig
Spriet van 40cm op radiootje, simpel!
Halvegolf van 75cm is niet onoverkomelijk
Dus: vertikale middengevoede dipool
Einden voeren hoge spanning (1 mV): Vrij ophangen?

## Slide 12: Middengolf Zeewolde
Op 747 en 1008 gestemd
Middengevoed
Voedingskabel in onderste poot

## Slide 13: Details van mast

## Slide 14: 3. Henks DAB+ Avonturen

## Slide 15: DAB+ Radio, Huiszenders

## Slide 16: Externe antenne op DAB+

## Slide 17: Wat zit er in de pijp?
Onderkant 25cm
Spatie 1cm
Bovenkant 48cm

## Slide 18: 4. Experiment: Vergelijken
Hoe vergelijk je antenne’s?
Allemaal bouwen
Meetradio
  sterkte NPO5: S5
  aantal zenders: A
Op dezelfde dag en plaats

## Slide 19: Coax aansluiting en S-Meter

## Slide 20: Aantal stations 95?
Niet allemaal bestaan echt (dubbel in mpx?)
Niet allemaal echt te horen
Niet allemaal uniek
Ongeveer 60 verschillende programma’s
Parameter A toch zinvolle maat

## Slide 21: 5. Antenne-woud
Veel midden- gevoede dipool
Arnold: buiten- mantel is ook pool
Bierblik: “cage” voor bandbreedte
Biervat: alles combineren

## Slide 22: Sprietachtig Draadje
Ingebouwde spriet was losgesoldeerd
Voor vergelijk op zelfde dag
Krokodil op coax
S5 = 11 en A = 67

## Slide 23: Langdraad
20 meter, prima voor LG / MG / VG / KG
Niet op foto… (Hangt boven achtertuin)
S5 = 9 en A = 42 Niet prima voor DAB+

## Slide 24: Versterking: Bench
Kringloop / Ali
“Rabbit Ear”
Horizontaal 
Versterkt ook ruis
S5 = 16 en A = 79
Verbruik 3,5W (7€/y)

## Slide 25: Slappe Arnold
Middengevoede dipool
Voedingslijn door onderpool
Zilverpapier is onderpool: 3 lagen
S5 = 11 en A = 58

## Slide 26: Wat is precies de Arnold
Populair voor 6m-amateurs, oprolbaar
Veel zilverfolie? Nee! Onderste pool is: Buitenmantel!
Stop HF-stroom met spoel
Rx en Tx!!

## Slide 27: Stijve Arnold
In PVC-buis
HF-choke als filter: lusjes in kabel!
S5 = 11 en A = 79

## Slide 28: Wikipedia over bandbreedte
Ontvanger zorgt voor demping
Daarom piek niet heel scherp
Bandbreedte is dus meestal al redelijk
Cage geeft nog bredere band
Radiotelescoop Oekraïne: 8 – 33 MHz

## Slide 29: Bierblik
Populair bij kampeerders met DVB-T (Hebben heel veel bierblikken?)
Solderen, stalen blikje nemen (magneet mee naar winkel)
Past precies in regenpijp
Klassieke BB-ant: 33cl blikjes
S5 = 11 en A = 47 Maar…. Deze is feitelijk voor DVB!

## Slide 30: Gerards DAB+ Bierblik
Golven zijn langer: dus ½ liter
Band is smaller, dus antenne niet dikker
Symm / Asym: Air choke
S5 = 16 en A = 95
(Verhaal Tsjechie)

## Slide 31: Gesloten dipool
Voordeel (Wp): hogere impedantie
Wel impedantietrafo toepassen!
Overvloed aan hoog+sym naar laag+asy: TV-Balun 300 naar 75Ω
S5 = 15 en A = 94

## Slide 32: 6. Alle antenne’s op een rijtje
Antenne | S5 | A
 | 16 | 95
 | 15 | 94
 | 11 | 79
 | 16 | 79
 | 11 | 67
 | 11 | 58
 | 11 | 47
 | 9 | 42
Wetenschap bevestigt zichzelf
Ordening op A, is vrijwel ook op S5 geordend
Uitzondering?

## Slide 33: 6. Alle antenne’s op een rijtje
Antenne | S5 | A
Biervat (Gerard) | 16 | 95
Gesloten dipool | 15 | 94
Stijve Arnold | 11 | 79
Rabbit Ear | 16 | 79
Meetsnoertje | 11 | 67
Slappe Arnold | 11 | 58
Bierblik | 11 | 47
Langdraad | 9 | 42
Gerards DAB+ biervat is ‘t beste
S5 en A lopen samen op behalve bij RE
Verder verbeteren?
  Doorrekenen
  Reflectors, gericht!

## Slide 34: Stroomverbruik
Philips D2010, batt 6V 25mA: 150mW
Akai 10, batt/adap 5V 150mA: 750mW “Batterij is reuzesnel leeg!”
Is die vergelijking wel eerlijk? Luister!
Philips D2010 op voeding 9V 50mA: 450mW
Philips AE2300, batt 9V 60mA: 540mW
Akai 10 klinkt zo mooi als AE2300, niet bedoeld voor lang batterijgebruik

## Slide 35: Vampiergebruik (23h per dag)
Akai UIT: 0,1W
D2010 UIT: 0,8W (!!)
StroomCalc: verbruik 1W is 2€/y
Klagen over stroomverbruik van DAB+? Pak eerst je vampiergebruik aan!

## Slide 36: Economisch CO2 besparen?
Per persoon schakelvoedinkje uitdelen die trafo-adapter vervangt
17 miljoen! Kost ca. 34M€
Jaarlijks 134mln kWh: 134 kiloton CO2
Reducties kosten iha. miljarden per megaton
Uitdelen van nieuwe voedinkjes is een heel goedkope manier om klimaatdoelen te halen!
Kunnen 104 rijden ipv 100

## Slide 37: Wat nemen we mee
DAB+: Akai 10
L’AMiGo
Ph AE2300
Ph D2010
Biervat
Stijve Arnold
Draadje